## Slide 1: Instalación, configuración y control avanzado de Home Assistant
Fernando Rincón, Jesús Barba, Soledad Escolar
Arquitectura y Redes de Computadores
Universidad de Castilla-La Mancha
Inwire Tecnologies S.L.

## Slide 2: Prerrequisitos
Servidor Ubuntu/Linux (o similar) con conectividad WiFi
Gestionar (abrir/cerrar) puertos de red
  En el servidor
  En el router, para permitir acceso remoto desde casa (en su caso) o desde otras subredes
Cuentas de usuario:
  GitHub (HACS), Google (TailScale)
Descargar el material del curso de:
  http://git
Lista de dispositivos para el proyecto:
  Enlace a la lista de la compra (shelly, altavoces Google Alexa)
Instalación de Home Assistant
Prerrequisitos
2

## Slide 3
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), (no-)oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Unidad 9. Introducción a LoRa (Long Range Communication)
Conceptos básicos sobre LoRa
Unidad 10. Instalación y configuración
Arquitectura de red
Instalación y configuración de la antena
Instalación de ChirpStack en servidor
Unidad 11. Proyecto práctico 3
Configuración de un dispositivo LoRa
Adición del dispositivo a la antena
Integración de un sensor LoRa en HA
Personalización del dashboard
Agenda
sesión 1
3
sesión 2
sesión 3
Notes: 3

## Slide 4: Día 1
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), oficiales, no-oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Agenda
sesión 1
4

## Slide 5: Día 1
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), oficiales, no-oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Agenda
sesión 1
4

## Slide 6
7
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Plataformas domóticas smart home

## Slide 7
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Plataformas domóticas smart home
7
Criterio |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Open source |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Supported Protocols |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integration Options |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Automation |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Community & Support |  |  |  |  |  |  |  |  | 
User Interface |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Security & privacy |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Voice control |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Learning curve |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Extensibility |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Price Model |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
7
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Plataformas domóticas smart home

## Slide 9: Día 1
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), oficiales, no-oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Agenda
sesión 1
4

## Slide 10
Home Assistant admite cuatro opciones de instalación
  Sistema Operativo (HA OS)
  Core: Instalación manual mediante entorno virtual Python.
  Supervisado: Instalación manual del supervisor
  Contenedores Docker: Instalación independiente basada en contenedores
7
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones

## Slide 11
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
8
add-ons (complementos) permiten al usuario ampliar la funcionalidad a través de aplicaciones adicionales (a menudo, disponibles a través de integraciones).
supervisor gestiona la instalación de Home Assistant, los complementos, y el propio Sistema Operativo

## Slide 12
Desde un terminal en el servidor, descargar y ejecutar el script de instalación de Docker:
9
$ curl –fsSL https://get.docker.com –o get-docker.sh
$ sh get-docker.sh
$ sudo usermod –aG docker $USER
$ docker container run hello-world
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install docker-compose
Unidad 2. Instalación y configuración
Instalación como contenedor Docker
Notes: #permite al usuario USER ejecutar un comando docker
12

## Slide 13
Desde el terminal, instalar docker-compose y Portainer
$ sudo apt-get install docker-compose
$ docker volumen create portainer
$ docker run –d –p 8000:8000 –p 9443:9443 –-name portainer \
-- restart-always \
–v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
–v portainer_data:/data \
portainer/portainer-ce:latest
$ docker container ps
6
Unidad 2. Instalación y configuración
Instalación como contenedor Docker

## Slide 14
Acceder a Portainer vía su interfaz web https://127.0.0.1:9443
Crear un usuario administrador y proporcionar una password
Decir a Portainer que controle nuestra instalación local de Docker
  Environments  Docker  Live Connect
7
Unidad 2. Instalación y configuración
Instalación como contenedor Docker

## Slide 15
Crear el directorio /docker/homeassistant donde guardaremos la configuración
Crear un stack en Portainer
  Acceder a Portainer vía su interfaz web https://127.0.0.1:9443
  Stack  Add-Stack Proporcionar el nombre del stack “Stack HA”
  Acceder al stack  “Stack HA”  Web Editor
Acceder a http://home-assistant.io/installation/alternative/
Copiar la sección docker-compose y pegarlo en el editor del stack (stack-homeassistant.yaml)
Sustituir PATH_YOUR_CONFIG por /docker/homeassistant
Desplegar el contenedor  Deploy the stack
Comprobar que el contenedor Home Assistant esté ejecutando
8
  $ mkdir /docker
  $ sudo chown root.docker /docker
  $ sudo chmod 774 /docker
  $ mkdir /docker/homeassistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Instalación de Home Assistant

## Slide 16
Acceder a Home Assistant desde la URL http://127.0.0.1:8123
Crear una cuenta de usuario en Home Assistant
  Proporcionar un nombre de usuario y password [user/pwd: curso]
Introducir la ubicación del servidor de Home Assistant
Home Assistant [puede] detectar dispositivos compatibles
  Smart TVs, dispositivos inteligentes, móviles, etc.
Configuración de Home Assistant:
  Desde la IU en Settings
  Desde el fichero de configuración /docker/homeassistant/configuration.yaml
Unidad 2. Instalación y configuración
Primeros pasos con Home Assistant
8

## Slide 17: Día 1
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), oficiales, no-oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Agenda
sesión 1
4

## Slide 18
Sensor Shelly Plus H&T
  Temperatura y humedad
  Conectividad Wi-Fi 2.4Ghz
  USB tipo C
  4 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
  Bajo consumo de batería (hasta 1 año)
  Inclusión de Bluetooth
  Montaje en pared o superficie
  Compatible con Alexa, Google Home, Android
  Almacenamiento de datos
  Shelly Plus H&T (shellyspain.com)
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
En modo cliente, el dispositivo visualiza la Temperatura, humedad, % batería, Conectividad WiFi, Cloud
3

## Slide 19
Configuración del sensor Shelly Plus H&T
  Abrir la cubierta del dispositivo
  Colocar las 4 pilas en las ranuras
  Presionar el botón Reset para poner el dispositivo en
  modo Access Point (AP)
  Desde otro dispositivo WiFi (por ejemplo, un móvil) conéctate al AP
   Escanear las redes WiFi y conectar al SSID=Shelly-HTGT-<dir MAC>
  Abrir un navegador desde el dispositivo y escribir la URL http://192.168.33.1
  Actualizar el firmware del dispositivo a la última versión en Settings  Firmware
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3

## Slide 20
Existen dos posibilidades:
  Usar la integración oficial del fabricante Shelly
  Usar MQTT (Message Queue Telemetry Transport)
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Notes: 20

## Slide 21
Desde otro dispositivo en la red WiFi (por ejemplo, un móvil) conéctate al AP Shelly
   Escanear las redes WiFi y conectar al SSID Shelly-HTGT-<dir MAC>
Abrir un navegador y escribir la URL http://192.168.33.1
Configurar la WiFi del dispositivo:
  Settings  Network Settings  WiFi  WiFi Settings 1
  Enable WiFi Network
  Manual type SSID  Escribir el SSID de la red WiFi del servidor Smart ESI y el password
  Save Settings
  IMPORTANTE: Al conectarnos a la red WiFi obtendremos una dirección IP por DHCP
Configurar el envío de datos a Home Assistant:
  Settings  Outbound websocket
  Enable Outbound websocket
  URL de acceso al servidor ws://<dir_IP_HA>:8123/api/shelly/ws
  Save Settings
3
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Usar la integración oficial del fabricante Shelly

## Slide 22
Desde la IU de Home Assistant
  Devices & Services  Integrations  ADD INTEGRATION
  Escribir “Shelly”
  Escribir la IP del dispositivo Shelly y dejar el puerto por defecto 80
  Si Home Assistant es capaz de comunicar con el dispositivo, la integración se ha realizado con éxito y el dispositivo se añade a Home Assistant
En Devices  Settings aparecerá el dispositivo y entidades
En el Dashboard principal (Overview) se muestran los valores de las entidades
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar la integración oficial del fabricante Shelly

## Slide 23
Usar MQTT (Message Queue Telemetry Transport)
  Instalar mosquitto en el servidor de Home Assistant
  Vincular MQTT a Home Assistant
  Configurar el dispositivo Shelly para enviar mensajes MQTT
  Configurar Home Assistant
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3

## Slide 24
Instalar mosquitto vía docker-compose
  Acceder a Portainer via la URL https://127.0.0.1:9443
  Copiar el fichero stack-mosquitto.yaml dentro del stack “Stack HA”
  Crear un fichero de configuración mosquitto.conf
  Instalar utilidades para publicar/suscribir mensajes MQTT
  Modificar el stack  Deploy Stack
  Verificar los logs
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
$ sudo mkdir –p /docker/mosquitto/config
$ sudo cp mosquitto.confg /docker/mosquitto/config
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly
$ sudo sudo apt-get install mosquitto-clients

## Slide 25
Vincular MQTT a Home Assistant
  Settings  Devices & Services
  Integrations  Add integration MQTT
    Configurar dirección IP del servidor MQTT y proporcionar usuario/contraseña
  Validar que funciona:
    Escuchar en el topic “/topic/prueba”
    Publicar en el topic “/topic/prueba” el mensaje “hola”
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 26
Configurar el Shelly para enviar mensajes MQTT
  Pulsar el botón de Reset para activar el modo AP
  Desde otro dispositivo en la red WiFi conéctate al AP
   Escanear las redes WiFi y conectar al SSID=Shelly-HTGT-<dir MAC>
  Abrir un navegador desde el dispositivo y escribir la URL http://192.168.33.1
  Configurar el cliente MQTT (publisher)
    Settings  Connectivity Settings MQTT
    Enable MQTT network
    No SSL
    MQTT prefix: topic en el mensaje, por ejemplo “shellyh&t1”
    Dirección IP y puerto 1883 del servidor MQTT
    Nombre de usuario y password que escribiste cuando instalaste MQTT (opcional)
    Save Settings
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 27
Obtener un mensaje MQTT del dispositivo Shelly
  Abrir un terminal en el servidor de Home Assistant
  Ejecutar un subscriptor MQTT de cualquier topic “#”
  Esperar a recibir un mensaje del dispositivo
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly
$ mosquitto_sub -v -h localhost -p 1883 -t '#’
3

## Slide 28
$ shellyhtg3/events/rpc {"src":"shellyhtg3-ecda3bc36848","dst":"shellyhtg3/events","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1714019822.12,"ble":{},"cloud":{"connected":false},"devicepower:0":{"id": 0,"battery":{"V":5.01, "percent":50},"external":{"present":false}},"ht_ui":{},"humidity:0":{"id": 0,"rh":36.2},"mqtt":{"connected":true},"sys":{"mac":"ECDA3BC36848","restart_required":false,"time":"06:37","unixtime":1714019822,"uptime":2,"ram_size":255516,"ram_free":111856,"fs_size":1048576,"fs_free":757760,"cfg_rev":9,"kvs_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"wakeup_reason":{"boot":"deepsleep_wake","cause":"status_update"},"wakeu p_period":7200,"reset_reason":8},"temperature:0":{"id": 0,"tC":23.6, "tF":74.6},"wifi":{"sta_ip":"192.168.1.50","status":"got ip","ssid":"MOVISTAR_AC3A","rssi":-60},"ws":{"connected":false}}}
Es necesario extraer los atributos de interés desde el mensaje MQTT
cuyo contenido es un JSON
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 29
Herramientas del desarrollador de Home Assistant
  Copiar el JSON del mensaje MQTT en el editor de plantillas de Home Assistant: Developer Tools Template
  (mantener el nombre de la variable value_json)
  Por cada <atributo> de interés a extraer desde value_json
    Escribir “{{value_json.<atributo>}}”
    Si el atributo es un conjunto de atributos (diccionario), debes escribirlo de esta forma [‘atributo’]
    Es posible anidar atributos: “{{value_json.<atributo1>.<atributo2>…<atributon>}}”
  Verificar que los resultados en la ventana Result type (derecha)
  Trasladar el valor correcto de value_json al fichero configuration.yaml
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 30
Cuerpo del mensaje MQTT,
en formato JSON
Atributos extraídos del JSON en la forma value_json.<atributo>
Si <atributo> es un diccionario, escribir como [‘atributo]
Se pueden concatenar atributos
Resultados
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 31: Instalar vscode
Instalar vscode vía docker-compose
  Acceder a Portainer via la URL https://127.0.0.1:9443
  Copiar el fichero stack-codeserver.yaml dentro del stack “Stack HA”
  Modificar el stack  Deploy stack
  Verificar los logs
  Acceder a Home Assistant via la URL https://127.0.0.1:8123
    En el menú de la izquierda  Visual Studio Code
    Instalar extensión para Home Assistant
      Extensiones  Home Assistant
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Notes: 31

## Slide 32
Obtener los datos del mensaje en Home Assistant
  Visual Studio Code configuration.yaml
  Copiar el contenido del fichero shellyHT.yaml al fichero configuration.yaml
  Modificar los campos:
  “state_topic” y “value_template” con los valores correspondientes
  en el mensaje
  Comprobar que configuration.yaml es correcto
    Developer Tools YAML  Check
  Reiniciar Home Assistant
    En Devices  Settings aparece el dispositivo y entidades
    En el Dashboard principal (Overview) se muestran los valores de las entidades
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 33
Desde la IU de Home Assistant http://127.0.0.1:8123
Settings  Devices & Services
Integrations  ADD INTEGRATIONAEMET OpenData
  Generar un API Key o token de acceso:
    Click sobre la URL y proporcionar correo electrónico
    Confirmar el enlace y obtener de un segundo correo con el token
    Copiar el token y llévalo a Home Assistant
    Establecer las coordenadas geográficas de tu zona
Verificar Entidades
  Developer tools  States  weather.aemet
3
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración del servicio AEMET

## Slide 34: Día 1
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), oficiales, no-oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Agenda
sesión 1
4

## Slide 35
Una integración es una pieza de software escrita en Python que permite la instalación de un dispositivo en Home Assistant
Tipos de integraciones en Home Assistant:
  Core integrations: integraciones oficiales creadas y desarrolladas por el equipo de desarrolladores de Home Assistant
    https://www.home-assistant.io/integrations
  Custom integrations: integraciones no-oficiales creadas y desarrolladas por fabricantes, usuarios o terceros
    Home Assistant Community Store (HACS): tienda de componentes de terceros con complementos personalizados (add-ons), tarjetas o plantillas
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones
3

## Slide 36
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones
3
Desde el punto de vista del soporte proporcionado por Home Assistant, las integraciones se pueden dividir en dos grupos:
Oficiales
No-oficiales y HACS (tienda de complementos equivalente a add-ons)
Desde el punto de vista del modo de instalación, las instalaciones se pueden dividir en tres grupos:
Instalación a través del IU
  Detección automática
  Detección manual
Instalación a través de YAML
Instalación personalizada

## Slide 37
Instalar Home Assistant Community Store (HACS)
Acceder a https://hacs.xyz/docs/setup/download
  Seleccionar “Container” y seguir las instrucciones de instalación
La instalación creará una carpeta custom_components/hacs en /docker/homeassistant
Reiniciar Home Assistant y borrar la caché del navegador (obligatorio)
En Home Assistant añadir la integración HACS
  Settings  Devices & Services  ADD INTEGRATION y buscar HACS
  Dejar opciones por defecto
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones
3
$ sudo wget -0 – https://get.hacs.xyz | bash –

## Slide 38
Activación de GitHub
  Para usar HACS, se necesita una cuenta en GitHub, dado que todas las integraciones HACS se basan en repositorios GitHub
    Seguir los pasos para acceder a la cuenta de GitHub: acceder a la página y pegar el token para autorizar HACS en GitHub
    Reiniciar HomeAssistant
Configurar HACS
  Settings  Devices & Services HACS Integration entries Configure
  Deshabilitar “Enable experimental Features”
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones

## Slide 39
Home Assistant guarda los datos en una Base de Datos SQLite
  Problemas: lenta y propensa a errores
  Ventaja: fácil configuración (BD por defecto no se necesita hacer nada)
Conceptos básicos:
  Recorder: integración que se encarga de gestionar la BD
  History: integración que se encarga de monitorizar Home Assistant para almacenar históricos de datos en BD
  mariadb: motor de base de datos relacional open source compatible con MySQL soportado por Home Assistant
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones
3

## Slide 40
Integraciones
3
¡IMPORTANTE! Al instalar mariadb perderemos los datos de SQLite
Instalar mariadb vía docker-compose desde Docker Hub
  Acceder a Portainer via la URL https://127.0.0.1:9443
  Copiar el fichero stack-mariadb.yaml dentro del stack "Stack HA"
  Modificar el stack  Deploy stack
  Verificar que arranca correctamente
  Añadir la nueva configuración para recorder en configuration.yaml
    Desde IU de Home Assistant Visual Studio Code  configuration.yaml
    Sustituir "user" y “password” por el usuario/password en el fichero stack-mariadb.yaml
    Sustituir “database” por el nombre de la base de datos en el fichero stack-mariadb.yaml
  Reiniciar Home Assistant y verificar logs
recorder:
db_url: mysql://user:password@127.0.0.1/database?charset=utf8mb4
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant

## Slide 41
Lovelace es la interfaz gráfica por defecto de Home Assistant desde la versión 0.86 (enero 2019)
  24 tarjetas personalizables
  editor de Interfaces de Usuario (IU)
  Rápido y personalizable
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 42
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 43
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 44
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 45
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 46
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
  Configuración
    Gestión de elementos de Home Assistant
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 47
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
  Configuración
    Gestión de elementos de Home Assistant
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 48
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
  Configuración
    Gestión de elementos de Home Assistant
  Notificaciones: mensajes de alerta generados por Home Assistant
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 49
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
  Configuración
    Gestión de elementos de Home Assistant
  Notificaciones: mensajes de alerta generados por Home Assistant
  Perfil de usuario: gestión del perfil del usuario
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 50
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
  Configuración
    Gestión de elementos de Home Assistant
  Notificaciones: mensajes de alerta generados por Home Assistant
  Perfil de usuario: gestión del perfil del usuario
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 51
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3
Cuando un dispositivo se añade a Home Assistant, una tarjeta con sus entidades se añade al Dashboard principal (Overview)
Pronto, se volverá inmanejable: necesidad de crear nuestros propios dashboards
En sidebar:
Dashboards
Herramientas del desarrollador
Configuración
Notificaciones
Perfil del usuario

## Slide 52
Dashboard: visualizan información sobre tu smart home
  Personalizables con vistas, tarjetas, temas, nombres e iconos
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
En Home Assistant existen dashboards por defecto:
Overview, Energy, Map, Logbook, History, To-do lists
Un dashboard contiene 1 o varias vistas, cada una tiene una organización y tema
Una vista contiene 1 o varias tarjetas
Una vista debe tener un “layout”: panel (solo 1 tarjeta); sidebar (2 columnas, una de ellas, el doble de ancha que la otra), o masonry (organización basada en el ancho de la columna)

## Slide 53
Gestión de dashboards personalizados
  Crear un dashboard: SettingsDashboards ADD DASHBOARD
    Tipo: Default dashboard , New dashboard from scratch, Map, Webpage
    Name/Icon: nombre/icono del dashboard (son incompatibles)
  Borrar un dashboard: Settings Dashboards
    Seleccionar el dashboard  Delete
  Añadir vista a un dashboard:
    Seleccionar el dashboard desde la barra lateral
    En el menú superior Edit dashboard  Add View (‘+’)
      Nombre (título) o icono, theme y layout
      Badges (insignias): 1 o varias entidades en la parte superior de la vista
      Visibility: selecciona los usuarios que pueden ver la vista
  Eliminar vista: Edit View  Delete View
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3
Ejemplo de badges. Podemos seleccionar tantas entidades como queramos

## Slide 54
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3

## Slide 55
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3

## Slide 56
Una vista se compone de tarjetas
Existen las siguientes categorías de tarjetas:
  Específicas de dispositivos o servicios: Alarma, luz, humidificador, termostato, estado de planta, control, predicción meteo, lista de la compra, mapa, logbook, calendario
  Tarjetas de agrupación: Pila vertical, pila horizontal o grid
  Funciones lógicas: condicional y filtros de entidades
  Visualización de datos genéricos: sensor, históricos, estadísticas, gráficos de estadísticas, energía, calibrador, webpage
  Dispositivos y entidades de control: botón y entidad
  Visualización de datos y entidades de control: "vistazos" (glance) de área y figuras
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3

## Slide 57
Personalización de dashboards a través de tarjetas
  Seleccionar el dashboard en la barra lateral
  En el menú superior click sobre tres puntos verticales  Edit dashboard
  Añadir tarjeta  Add card
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3

## Slide 58
Crear el dashboard personalizado "Smart CIFP VG"
Crear la vista “Calendario“
  Añadir una tarjeta de tipo “Calendario" para visualizar el día, semana y mes
  Añadir una tarjeta de tipo “Mapa" para visualizar la ubicación
Crear la vista “Aulas"
  Añadir una tarjeta de tipo "Entidad" para visualizar las entidades del Shelly
  Añadir una tarjeta de tipo “Histórico" para visualizar el histórico de temperatura
Crear la vista “Meteo“
  Añadir una tarjeta de tipo "Entidad" para visualizar las entidades de AEMET
  Añadir una tarjeta de tipo “Pronóstico" para visualizar el pronóstico del tiempo
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3
Ejemplo práctico

## Slide 59
Permiten manejar ubicaciones domóticas de manera anidada
  Zonas: ubicación geográfica donde se ubica nuestro “smart home”
  Áreas: plantas o habitaciones dentro de una zona
    Tres áreas por defecto: Bedroom, Kitchen, Living Room
  Etiquetas: agrupan elementos independientemente de su ubicación/tipo
    Por ejemplo, la etiqueta “climatización” agrupa sensores de temperatura, electroválvulas y aire-acondicionado.
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Áreas, etiquetas y zonas
3

## Slide 60
Configuración de Zonas
  Desde la IU de Home Assistant http://127.0.0.1:8123
  Settings  Areas, labels & zones
  Desde IU de Home Assistant Visual Studio Code
  Editar las coordenadas del fichero zone-ha.yaml y cópialo en configuration.yaml
  Reiniciar Home Assistant
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Áreas, etiquetas y zonas
3

## Slide 61
En Home Assistant, un área debe asociarse con una planta de un edificio
  Si no existe esta asociación se muestra como “Unassigned areas”
Configuración de Áreas
  Settings Areas, labels & zones  Areas
  Crear áreas (CREATE AREA) y plantas (CREATE FLOOR)
  Asociar un área a una planta:
    Click sobre el área y definir Floor
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Áreas, etiquetas y zonas
3

## Slide 62
Configuración de labels (etiquetas)
  Settings Areas, labels & zones  Labels ADD LABEL
  Definir el nombre de la etiqueta, icono y color
  Asignar a la etiqueta los elementos: dispositivos, entidades o ayudantes
    Settings Devices & Services
    Seleccionar la pestaña del elemento a ser etiquetado (Device, Entity, Helper)
    Click sobre incono “Enter Selection Mode”
    Seleccionar los elementos y Editar
    Click sobre Add label (esquina superior derecha) y seleccionar etiqueta
  Asignar etiquetas a automatizaciones, escenas o scripts
    Settings  Automations & Scenes
    Mismo procedimiento
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Áreas, etiquetas y zonas

## Slide 63
Dispositivos, entidades y helpers
  Dispositivo:
    Dispositivo físico, sensor o actuador (ej. Shelly H&T)
    Servicio que se conecta a Internet y obtiene datos (AEMET)
  Entidad:
    Característica observable de un dispositivo
    se clasifican en cuatro grupos: sensores, configuración, control, diagnóstico
  Helpers
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dispositivos, entidades y ayudantes
3

## Slide 64
Implementación de mejoras sobre el dashboard:
  Instalar mini-graph-card: Minimalistic graph card for Home Assistant Lovelace UI (github.com)
    Instalación via HACS  Integrations  Frontend
    Buscar mini-graph-card y descargar
  Editar el fichero configuration.yaml: Visual Studio Code  configuration.yaml
  Reiniciar Home Assistant
Ejemplo práctico
Implementación de mejoras sobre el dashboard
3
resources:
- url: /local/mini-graph-card-bundle.js?v=0.12.1
type: module

## Slide 65
3
type: custom:mini-graph-card
entities:
- sensor.illumination
type: custom:mini-graph-card
entities:
- sensor.illumination
align_icon: left
align_state: center
show:
fill: false
type: custom:mini-graph-card
name: SERVER
icon: mdi:server
entities:
- entity: sensor.server_total
name: TOTAL
- sensor.server_sent
- sensor.server_received
Ejemplo práctico
Implementación de mejoras sobre el dashboard

## Slide 66
3
type: custom:mini-graph-card
entities:
- entity: sensor.energyconsumption
name: ENERGY CONSUMPTION
show:
graph: bar
type: custom:mini-graph-card
entities:
- sensor.living_room_temp
name: LIVING ROOM
hours_to_show: 168
points_per_hour: 0.25
type: custom:mini-graph-card
entities:
- sensor.temperatura
show:
labels: true
color_thresholds:
- value: 20
color: "#f39c12"
- value: 21
color: "#d35400"
- value: 21.5
color: "#c0392b"
Ejemplo práctico
Implementación de mejoras sobre el dashboard

## Slide 67
3
Ejemplo práctico
Implementación de mejoras sobre el dashboard
Ejemplo práctico: mejora del dashboard "Smart CIFP VG"
  Editar la vista “Aulas"
    Configurar la tarjeta de tipo "Entidad" utilizando la tarjeta mini-graph-card
  Editar la vista “Meteo“
    Configurar la tarjeta de tipo "Entidad" utilizando la tarjeta mini-graph-card
Ejemplo práctico

## Slide 68: Día 1
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones: eventos, condiciones, acciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Actualizar versión de Home Assistant
Agenda
sesión 2
3

## Slide 69: Día 1
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones: eventos, condiciones, acciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Actualizar versión de Home Assistant
Agenda
sesión 2
3

## Slide 70
Actuador Shelly Button 1
  Duración de la batería: 3000 acciones por carga
  Alimentación DC: Micro USB - 5V
  Control de escenas complejas
  Activar/desactivar acciones de dispositivos Shelly
  Compatible con Google Home/Amazon Echo
  Medición de potencia: No
  Regulación (dimming): Sí
  Temperatura de funcionamiento: -40 a + 40 °C
  Control local y remoto: Sí
  WiFi 802.11 b/g/n (2400 - 2484 MHz)
  Alcance hasta 50 m en exterior/30 m en interior
  45mm x 45mm x 16mm
  Shelly Button1 – API Reference
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)
3
Porcentaje de carga, Conexiónes a WiFi, Cloud o MQTT, Configuración
3

## Slide 71
Configuración del actuador Shelly Button 1
  Conectar el dispositivo a la corriente (por defecto, apagado)
  Abrir la cubierta del dispositivo y quitar la batería
  Presionar el botón Reset 10 segundos para poner el
  dispositivo en modo Access Point (AP) [parpadea
  Desde otro dispositivo WiFi (por ejemplo, un móvil), conectar al AP
   Escanear redes WiFi y conectar a SSID=shellybutton1-<dir MAC>
  Abrir un navegador desde el dispositivo y escribir
  la URL http://192.168.33.1
  Cargar la batería hasta alcanzar 100%
  Configurar el nombre del dispositivo
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)
3

## Slide 72
Conectar el shellybutton a la WiFi a través de interfaz web:
  Desde otro dispositivo en la red WiFi (p. ej., un móvil) conéctate al AP Shelly
   Escanear las redes WiFi y conectar al SSID shellybutton1-<dir MAC>
  Abrir un navegador y escribir la URL http://192.168.33.1
  Internet & Security  WiFi Mode Client  Connect to WiFi network
  Escribir el SSID de la red WiFi del servidor Home Assistant y el password
  Configurar la conexión WiFi del shellybutton:
   Dirección IP (¡debe ser estática!), máscara de red, gateway
  Save Settings
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)

## Slide 73
Finalizar la configuración:
  Acceder a http://<ip_estática> a través de un navegador
  Actualizar el firmware a la última versión en Settings  Firmware
  Configurar MQTT:
    Internet & Security  Advanced – Developer Settings
    Enable MQTT
    Especificar el nombre del servidor MQTT y el puerto
    Establecer un prefijo MQTT (opcional)
Settings  Device Info:
  Comprobar la información de la conexión WiFi
  Copiar Device ID (lo necesitaremos en Home Assistant)
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)

## Slide 74
Integración del shelly button en Home Assistant:
  Desde la IU de Home Assistant http://127.0.0.1:8123
  Settings  Devices & Services
  Método 1:
    Comprobar que Home Assistant detecte el shelly button 1 de forma automática (notificaciones o Integrations  Shelly (ver dispositivos))
  Método 2:
    Buscar “Device ID” en Devices
  Click sobre el dispositivo y visualización en Home Assistant
  Añadir tarjeta “Entities” y visualizar sus entidades (actualmente, solo el nivel de batería)
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)

## Slide 75
Obtener un mensaje MQTT del dispositivo Shelly
  Abrir un terminal en el servidor de Home Assistant
  Ejecutar un subscriptor MQTT de cualquier topic “#”
  Pulsar el botón
  Esperar a recibir un mensaje del dispositivo
$ mosquitto_sub -v -h localhost -p 1883 -t '#’
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)

## Slide 76
Actuador Shelly Duo RGBW
  Temperatura operativa: -20ºC a + 40ºC
  Consumo de energía del dispositivo: <1,5 W (apagado)
  Encendido / apagado inteligente: sí
  Control local y remoto: sí
  La salida/puesta del sol: sí
  Programación semanal: sí
  Toda la vida: 30.000 horas
  WiFi 802.11b/g/n
  Frecuencia de radio: 2.4 GHz
  Potencia de la señal de radio: 1 mW
  Alcance: 50 m exterior/30 m interior
  Tamaño: 60 mm x 122 mm
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Duo RGBW)
3
3
Actuador Shelly Duo RGBW
  Potencia nominal: 9W (RGB blanco)
  Enchufe: E27
  Fuente de alimentación AC: 110-230 V ± 10%, 50/60 Hz
  Fuente de alimentación DC: No
  Medida de potencia: sí
  Atenuación: sí
  Ángulo de haz: 190 °
  Brillo: RGB + W: 800 LM
  Cambio de color (dimmer): sí
  Temperatura del color: RGB + blanco natural (4000K)
  Clase de protección: IP20

## Slide 77
Configuración del actuador Shelly Duo RGBW
  Descargar la aplicación "Shelly" desde Google Play Store
  Desde la aplicación, escanear la red WiFi, y añadir dispositivo
  Conectividad WiFi  Enable Access Point, establecer SSID=shellycolorbulb-<dir MAC> y password
  Desde otro dispositivo WiFi (por ejemplo, un móvil), conectar al AP
   Escanear redes WiFi y conectar a SSID=shellycolorbulb-<dir MAC>
  Abrir un navegador desde el dispositivo y escribir
  la URL http://192.168.33.1
  Configurar el dispositivo
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Duo RGBW)
Notes: Este dispositivo no tiene ningún botón Reset, por lo que sólo es posible poner el dispositivo en modo Access Point a través de la aplicación Shelly

## Slide 78
Conectar el Shelly duo RGBW a la WiFi a través de interfaz web:
  Internet & Security  WiFi Mode Client  Connect to WiFi network
  Escribir el SSID de la red WiFi del servidor Home Assistant y el password
  Configurar la conexión WiFi del shellybutton:
   Dirección IP (¡debe ser estática!), máscara de red, gateway
  Save Settings
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Duo RGBW)
Notes: Este dispositivo no tiene ningún botón Reset, por lo que sólo es posible poner el dispositivo en modo Access Point a través de la aplicación Shelly

## Slide 79
Finalizar la configuración:
  Desde cualquier dispositivo en la red WiFi acceder al shelly a través de un navegador: http://<ip_estática>
  Actualizar el firmware en Settings  Firmware Update
  Hacer el dispositivo “descubrible”: Settings  Device discoverable
  Modificar el nombre del dispositivo: Settings  Device name
  Configurar MQTT:
    Internet & Security  Advanced – Developer Settings
    Enable MQTT
    Especificar el nombre del servidor MQTT y el puerto
    Establecer un prefijo MQTT (opcional)
    Reiniciar Shelly
  Configurar CoIoT:
    Internet & Security  Advanced – Developer Settings
    Enable CoIoT  mcast
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Duo RGBW)

## Slide 80
Integración del shelly color bulb en Home Assistant:
  Desde la IU de Home Assistant http://127.0.0.1:8123
  Settings  Devices & Services
  Home Assistant detecta el shelly de forma automática (notificaciones o Integrations  Shelly (ver dispositivos))
  Configure
  Click sobre el dispositivo y visualización en Home Assistant
  Devices & Services  Shelly  seleccionar shellycolorbulb
  Sensors  Add to Dashboard
  Click sobre la bombilla para controlar el on/off y RGB
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Duo RGBW)

## Slide 81
Configuración de acciones desde el Shelly Button 1
  Objetivo: enviar comandos a dispositivos Shelly
  En el menú Actions es posible configurar hasta 4 acciones
    Short Press: enviar un comando a una URL cuando el botón se presiona una vez
    Long Press: enviar un comando a una URL cuando el botón se mantiene presionado
    2x Short Press: enviar un comando a una URL cuando el botón se presiona dos veces
    3x Short Press: enviar un comando a una URL cuando el botón se presiona tres veces
  Una acción es un endpoint o URL que identifica el dispositivo Shelly y uno o varios comandos
    El formato de la URL se especifica en la API de los dispositivos Shelly
    http://dirección_IP_Shelly/tipo/canal?comando=valor
Unidad 5. Proyecto Práctico
Configuración de acciones con Shelly Button 1
3

## Slide 82
Configuración de acciones desde el Shelly Button 1
  Accede al dispositivo shelly button a través de un navegador http://<dirIP_shelly_button>
  Actions  Button Short Pressed URL
    Enabled
    http://dirIP_Shelly_button/color/0?turn=on&red=255&green=0&blue=0&White=0
  Actions  Button Long Pressed URL
    Enabled
    http://dirIP_Shelly_button/color/0?turn=off
Unidad 5. Proyecto Práctico
Configuración de acciones con Shelly Button 1
3

## Slide 83: Día 1
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones: eventos, condiciones, acciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Actualizar versión de Home Assistant
Agenda
sesión 2
3

## Slide 84
Una escena permite configurar el valor de estado de uno o varios dispositivos relacionados semánticamente
  Ejemplo: la escena “cine” incluye tres dispositivos con sus estados
  LUZ (estado=apagada),
  PERSIANA (estado=bajada) y
  TEMPERATURA (estado=20º C)
Al invocar una escena el estado de cada dispositivo definido se actualiza al valor configurado
Más simples que las automatizaciones, no tienen condiciones ni desencadenantes
Es posible definir una escena dentro de una automatización
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
3

## Slide 85
Configurar una escena:
  Desde la IU de Home Assistant en http://127.0.0.1:8123
  Settings  Automations & Scenes  Scenes  ADD SCENE
  Nombre de la escena y lista de dispositivos y su estado
Invocar una escena:
  Manual: Settings  Scenes o desde el Dashboard principal o Voice Assistants
    Click sobre el nombre de la escena
  Automática: desde dentro de una automatización
3
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas

## Slide 86
Definir la escena “Día de verano”
  shellycolorbulb: color=naranja (255,112,40)
Definir la escena “Día de invierno”
  shellycolorbulb: color=gris (186, 196, 200)
Añadir al Dashboard la tarjeta “Escenas” de tipo Entities
  Añadir las dos escenas
  Activar/Desactivar
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
3
Ejemplo práctico

## Slide 87
Una automatización es un conjunto de acciones repetibles que pueden ejecutarse automáticamente
  Desencadenantes o disparadores: Evento(s) necesario(s) para disparar la automatización:
    Suelen ser estados de dispositivos Developer Tools  States
  [OPCIONAL] Condiciones (And If): condiciones sobre el evento, dispositivos o entidades
  Acción (then do): acción a realizar (una escena, una notificación, servicio sobre un dispositivo, etc.)
    Developer Tools  Services
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Conjunto de acciones repetibles que pueden configurarse para que se ejecuten automáticamente. Las automatizaciones constan de tres componentes clave:
Desencadenantes: eventos que inician una automatización. Por ejemplo, cuando se pone el sol o se activa un sensor de movimiento.
Condiciones: pruebas opcionales que deben cumplirse antes de que se ejecute una acción. Por ejemplo, si hay alguien en casa.

## Slide 88
Settings  Automations & Scenes  Automations  CREATE AUTOMATION  Create new Automation
  When (evento)  Add Trigger
    Device: cuando un evento ocurre a un dispositivo, se especifica el dispositivo y el disparador (por ejemplo, para el shelly button, que se haya pulsado dos veces)
    Entity: cuando una entidad de un dispositivo (estado o atributo) cambia o cuando alcanza un determinado valor numérico
    Time and Location: cuando una persona entra/sale de una zona o cuando se alcanza una fecha/hora
    Geolocalización: eventos meteorológicos, incendios forestales, desastres naturales que ocurren en las proximidades de nuestra ubicación
    Home Assistant: especifica un desencadenante para cuando se arranca/apaga la instancia de HA
    MQTT: se activa cuando se recibe un mensaje con un topic/payload específico
    Sentencia: cuando se detecta una determinada frase desde nuestro asistente de voz
    Etiqueta: se activa cuando se escanea una etiqueta NFC
    Plantilla: se activa cuando una plantilla definida para una entidad se evalúa como verdadera ante un cambio de estado
    Webhook: cuando se recibe una petición web a un endpoint
    ….
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Conjunto de acciones repetibles que pueden configurarse para que se ejecuten automáticamente. Las automatizaciones constan de tres componentes clave:
Desencadenantes: eventos que inician una automatización. Por ejemplo, cuando se pone el sol o se activa un sensor de movimiento.
Condiciones: pruebas opcionales que deben cumplirse antes de que se ejecute una acción. Por ejemplo, si hay alguien en casa.
----
dispositivo: viene predeterminado, un dispositivo tenga un determinado valor
Entidad: cuando un dispositivo (estado o atributo) cambia o cuando alcanza un determinado valor. Es importante conocer el estado de los dispositivos, para ello, hemos de ir a la sección Developer Tools  State
Time and location:
Geolocalización: relacionadas con eventos del mundo real en las proximidades de la ubicación de home assistant, por ejemplo, incendios, terremotos, huracanes, etc. Existen plataformas que envían coordenadas de este tipo de eventos, y si vivimos dentro de la zona de estas plataformas se pueden configurar automatizaciones que ocurren cuando alguno de estos eventos tiene lugar. La mayoría de las plataformas son de EEUU
Home Assistant: tiene dos eventos: cuando se arranca y apaga el Home Assistant, se especifica una automatización para cuando se enciende y apaga
MQTT: se activa cuando se recibe un mensaje específico con un topic determinado, opcionamente también un payload
Sentencia: cuando se detecta una frase desde un asistente de voz tipo Google Home o Alexa
Etiqueta NFC: cuando escaneamos una determinada etiqueta NFC se activa la automatización
Plantillas: evalúan una plantilla EN cada cambio de estado en las entidades reconocidas, el disparador se activa si el cambio de estado hizo que la plantilla se mostrara con el valor de VERDADERO
Time and localizacion
Webhook: cuando se recibe una petición web a un endpoint

## Slide 89
Settings  Automations & Scenes  Automations  CREATE AUTOMATION  Create new Automation
  When (evento)  Add Trigger [EJEMPLOS]
    Device: « When Shelly Button Single Clicked »
    Entity: « When AEMET temperature is above 30 »
    Time and Location: « When it is June 6 at 10 o'clock»
    Geolocalización: « When a bush fire is reported»
    Home Assistant: « When Home Assistant is started»
    MQTT: « When an MQTT with topic /shellies/shellyht has been received»
    Sentencia: « When the sentence “House Keeping “ is said»
    Etiqueta: « When a tag is scanned»
    Plantilla: « When a template changes from false to true»
    Webhook: « When a Webhook payload has been received»
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Conjunto de acciones repetibles que pueden configurarse para que se ejecuten automáticamente. Las automatizaciones constan de tres componentes clave:
Desencadenantes: eventos que inician una automatización. Por ejemplo, cuando se pone el sol o se activa un sensor de movimiento.
Condiciones: pruebas opcionales que deben cumplirse antes de que se ejecute una acción. Por ejemplo, si hay alguien en casa.
----
dispositivo: viene predeterminado, un dispositivo tenga un determinado valor
Entidad: cuando un dispositivo (estado o atributo) cambia o cuando alcanza un determinado valor. Es importante conocer el estado de los dispositivos, para ello, hemos de ir a la sección Developer Tools  State
Time and location:
Geolocalización: relacionadas con eventos del mundo real en las proximidades de la ubicación de home assistant, por ejemplo, incendios, terremotos, huracanes, etc. Existen plataformas que envían coordenadas de este tipo de eventos, y si vivimos dentro de la zona de estas plataformas se pueden configurar automatizaciones que ocurren cuando alguno de estos eventos tiene lugar. La mayoría de las plataformas son de EEUU
Home Assistant: tiene dos eventos: cuando se arranca y apaga el Home Assistant, se especifica una automatización para cuando se enciende y apaga
MQTT: se activa cuando se recibe un mensaje específico con un topic determinado, opcionamente también un payload
Sentencia: cuando se detecta una frase desde un asistente de voz tipo Google Home o Alexa
Etiqueta NFC: cuando escaneamos una determinada etiqueta NFC se activa la automatización
Plantillas: evalúan una plantilla EN cada cambio de estado en las entidades reconocidas, el disparador se activa si el cambio de estado hizo que la plantilla se mostrara con el valor de VERDADERO
Time and localizacion
Webhook: cuando se recibe una petición web a un endpoint

## Slide 90
Settings  Automations & Scenes  Automations  CREATE AUTOMATION  Create new Automation
  And If (condition)  Add Condition
    Device: condiciones que deben cumplirse sobre un dispositivo
    Entity: condiciones sobre una entidad (estado o atributo)
    Time and Location: cuando alguien se encuentra en una zona, o sie el tiempo actual es antes o después de una determinada fecha y hora
    Building blocks: condiciones relacionadas por los operadores AND, NOT, OR
    Template: evalúa si una plantilla toma el valor VERDADERO
    …
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Los desencadenantes monitorizan el sistema para supervisar cambios de estado y una condición mira sólo el valor del estado.
Deben devolver el estado verdadero, ya que sino la automatización no se va a activar. Se puede especificar un conjunto de condiciones conectadas por medio de los operadores lógicos AND, NOT, OR
Device: conjunto de condiciones que deben cumplirse sobre un dispositivo, se pueden especificar una duración para esa condición
Entity: conjunto de condiciones sobre una entidad o estado, si tienen un determinado valor, o están por encima/abajo de un threshold
Time and location: cuando alguien se encuentra en una zona, o si el tiempo actual es antes o después de una fecha indicada

## Slide 91
Settings  Automations & Scenes  Automations  CREATE AUTOMATION  Create new Automation
  And If (condition)  Add Condition
    Device: « And If Shelly Button battery level is below 25% »
    Entity: « And If AEMET condition is cloudy»
    Time and Location: « And If children are in kitchen»
    Building blocks: « And If condition 1 and/or/not condition 2 holds»
    Template: « And If template 2 over device 2 holds»
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Los desencadenantes monitorizan el sistema para supervisar cambios de estado y una condición mira sólo el valor del estado.
Deben devolver el estado verdadero, ya que sino la automatización no se va a activar. Se puede especificar un conjunto de condiciones conectadas por medio de los operadores lógicos AND, NOT, OR
Device: conjunto de condiciones que deben cumplirse sobre un dispositivo, se pueden especificar una duración para esa condición
Entity: conjunto de condiciones sobre una entidad o estado, si tienen un determinado valor, o están por encima/abajo de un threshold
Time and location: cuando alguien se encuentra en una zona, o si el tiempo actual es antes o después de una fecha indicada

## Slide 92
Settings  Automations & Scenes  Automations  CREATE AUTOMATION  Create new Automation
  Then do (action)  Add Action
    Device: acción sobre un dispositivo, normalmente predefinidas para cada tipo (on, off, toggle)
    Media player: reproducir audio/vídeo sobre un asistente de voz o dispositivo inteligente
    Notification: enviar una notificación a un dispositivo o al panel de « Notificaciones »
    Remote: envía un comando a un dispositivo
    Scene: crear una nueva escenar o activar/borrar una escena ya predefinida
    To-do list: añadir/quitar/modificar elementos de una lista de la sección To-do lists
    Helpers: acción sobre un ayudante
    Building blocks: secuencias complejas de acciones condicionales que pueden repetirse y realizarse en paralelo o sólo si ocurre un determinado evento
    Services: invocar un servicio especificado en Developer  Services, definir o invocar una escena o automatización, ejecutar un backup, reproducir una respuesta en un asistente de voz, disparar un evento, etc.
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Dispositivos: existen dispositivos que tienen acciones ya predefinidas , por ejemplo, on, off, toggle

## Slide 93
Instalar el servicio Telegram en Home Assistant
  Desde un dispositivo móvil (o PC)
    Iniciar una conversación con @BotFather (Telegram  Buscar  Teclear «@BotFather »
    Teclear: /newbot
    Especificar un nombre para el bot (debe terminar en « bot »)
    Telegram proporcionará un enlace para acceder al bot y un token de acceso
    Iniciar  teclear /start
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Un bot es una cuenta que en lugar de estar asociado a un usuario están asociados a una aplicación, en este caso Home Assistant, esto nos permite enviar mensajes a Home Assistant o que Home Assistant nos envíe mensaje a nosotros

## Slide 94
Instalar el servicio Telegram en Home Assistant:
  Añadir el bot de Telegram en configuration.yaml
    Desde IU de Home Assistant Visual Studio Code  configuration.yaml
    Copiar el contenido del fichero telegraml.yaml en configuration.yaml
    Escribir en api_key y allowed_chat_ids el token devuelto por Telegram y eI ID del usuario (puedes obtenerlo mediante el comando getIdBot de Telegram)
  Crear un notificador para el bot de Telegram en configuration.yaml
    Desde IU de Home Assistant Visual Studio Code  configuration.yaml
    Copiar el contenido del fichero notifier-telegram.yaml en configuration.yaml
    Escribir en chat_id el ID del usuario y en name el nombre de usuario del bot creado
  Reiniciar Home Assistant
  Evaluar el servicio: Developer Tools  Services  YAML mode
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Dispositivos: existen dispositivos que tienen acciones ya predefinidas , por ejemplo, on, off, toggle

## Slide 95
Instalar el servicio Telegram en Home Assistant:
  Evaluar el servicio: Developer Tools  Services  YAML mode
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
service: notify.[username]
data:
message: The garage door has been open for 10 minutes
Notes: Dispositivos: existen dispositivos que tienen acciones ya predefinidas , por ejemplo, on, off, toggle

## Slide 96
Definir una automatización que,
en función de si es verano o invierno,
active las escenas “Día de verano” o “Día de invierno”,
y envíe una notificación al bot de Telegram un mensaje
  Verano: [AEMET condition = sunny] AND [shellyht.temperatura > 30]
  Invierno: [AEMET condition = cloudy] AND [shellyht.temperatura < 10]
Crear una tarjeta de tipo “Entidades” llamada Automatizaciones e incluir la automatización creada
Unidad 6. Automatizaciones
3
Automatizaciones
Ejemplo práctico

## Slide 97
Instalar Node-RED via docker-compose
  Acceder a Portainer via la URL https://127.0.0.1:9443
  Copiar el fichero stack-nodered.yaml dentro del stack "Stack HA"
  Modificar el stack  Deploy stack
  Crear el directorio /docker/nodered
  Modificar el stack  Deploy stack
  Verificar los logs
  Acceder a Node-RED en http://127.0.0.1:1880
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
3
$ sudo mkdir /docker/nodered

## Slide 98
Vincular Node-RED a Home Assistant
  HACS  Integrations
  Buscar una integración “Node-RED Companion”
  Seguir las instrucciones de instalación:
    Descargar, reiniciar Home Assistant, borrar la caché del navegador
  Verificar que la instalación se ha realizado correctamente
    HACS  Integrations  Node-RED Companion
Abrir Node-RED: http://127.0.0.1:1880
  Menú Manage Palette  Palette  Install
  Instalar “node-red-contrib-home-assistant-websocket”
  Debe aparecer en el menú izquierdo una sección “home assistant”
3
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED

## Slide 99
Instalar Telegram en Node-RED
  Abrir Node-RED: http://127.0.0.1:1880
  Menú Manage Palette  Palette  Install
  Instalar “node-red-contrib-telegrambot”
  Debe aparecer en el menú izquierdo una sección “telegram”
3
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED

## Slide 100
Vincular MQTT a Node-RED
  Acceder a Node-RED en http://127.0.0.1:1880
  Componentes MQTT en sección network:
    mqtt_in: conecta al broker MQTT para suscribirse a un topic
    mqtt_out: conecta al broker MQTT para publicar en un topic
  Añadir y configurar un flujo con dos nodos:
    mqtt_out: dirección IP del servidor MQTT (no localhost, comprobar Portainer), login/password y establecer un topic (ej. /topic/nodered)
    inject: no necesita configuración
    Conectar ambos (dibujar una línea) y Deploy
3
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED

## Slide 101
Vincular MQTT a Node-RED
  Desde la IU de Home Assistant  Settings  Devices & Services
    Seleccionar integración MQTT  Configure
    Establecer topic /topic/nodered (el mismo que indicaste en Node-RED)
    Start Listening
  Desde la IU de Node-RED, click sobre “timestamp” para inyectar mensajes
3
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED

## Slide 102
Realizar la misma automatización con Node-RED
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
Ejemplo práctico

## Slide 103
Realizar la misma automatización con Node-RED
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
Ejemplo práctico
Una automatización en Node-RED: se necesita conectar 3 nodos: 1) trigger; 2) function; 3) Telegram Sender

## Slide 104
Realizar la misma automatización con Node-RED
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
Ejemplo práctico
Configuración para trigger: se necesita especificar los bloques when, And If de una automatización

## Slide 105
Realizar la misma automatización con Node-RED
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
Ejemplo práctico
Configuración para function: se necesita especificar un mensaje con los campos ChatId, type, y content

## Slide 106
Realizar la misma automatización con Node-RED
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
Ejemplo práctico
Configuración para Telegram sender: se necesita especificar el bot y el token de acceso

## Slide 107
Un script es una secuencia de acciones que Home Assistant ejecutará
Es similar a una automatización:
  No tienen desencadenantes ni condiciones,
  Debe ser invocado manualmente o desde una automatización o asistente de voz
Desde la IU de Home Assistant en http://127.0.0.1:8123
Settings  Automations & Scenes  Scripts  ADD SCRIPT
  Proporcionar un nombre, un icono
  Modo de ejecución: single, restart, queued, parallel
  Especificar el conjunto de acciones (idénticas a las
  de las automatizaciones)
Unidad 6. Automatizaciones
Scripts
3

## Slide 108
Crear un script que …
Unidad 6. Automatizaciones
Scripts
3
Ejemplo práctico

## Slide 109: Día 1
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones: eventos, condiciones, acciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Actualizar versión de Home Assistant
Agenda
sesión 2
3

## Slide 110
La barra lateral de Home Assistant contiene Developer Tools
  Yaml: validar la configuración, cargar nueva configuración o reiniciar
  States: obtener o actualizar el estado en una entidad
  Services: invocar servicios
  Template: crear plantillas
  Events: disparar eventos
  Statistics: lista de entidades estadísticas de larga duración
  Assist: permite ver cómo una frase es parseada por Home Assistant
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3

## Slide 111
Yaml:
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
YAML: Es posible validar la sintaxis del fichero de configuración de Home Assistant pulsando “Check Configuration” para en caso de error evitar el reinicio
Cuando los ficheros de configuración .yaml cambian es posible recargarlos de manera individual para aplicar los cambios
Es posible reiniciar Home Assistant pulsando “Restart”

## Slide 112
States:
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Obtener el valor de todas las entidades
Es posible colocar un valor de estado de cualquier entidad mediante el botón “Set State”

## Slide 113
States:
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Obtener el valor de todas las entidades
Es posible colocar un valor de estado de cualquier entidad mediante el botón “Set State”

## Slide 114
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Editor de plantillas que se evalúan utilizando el motor de plantillas Jinja2 con extensiones de Home Assistant
Útil cuando necesitamos parsear JSON (por ejemplo, de mensajes MQTT) y necesitamos extraer sus valores.
Ofrece una ventana de resultados para comprobar que la plantilla es correcta

## Slide 115
States:
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Obtener el valor de todas las entidades
Es posible colocar un valor de estado de cualquier entidad mediante el botón “Set State”

## Slide 116
States:
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Si se encuentra una intención coincidente, Assist no puede interpretar la frase.
Si se encuentra una intención coincidente, se proporciona información sobre la acción que se realizará sobre qué entidades.
Este ejemplo muestra cómo se analizó la frase: “qué luces hay encendidas en la oficina”

## Slide 117: Día 1
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones: eventos, condiciones, acciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Actualizar versión de Home Assistant
Agenda
sesión 2
3

## Slide 118
Usuarios vs. Personas
  Usuarios: pueden iniciar sesión en Home Assistant desde cualquier dispositivo
    Rol: administrador y no administrador (pueden o no editar la configuración)
  Personas: sensores de ubicación
Settings People Add Person
  Si esa persona queremos que sea además usuario  “Allow person to login”
    Definir nombre, apellidos, password
    Definir rol: si es o no administrador
    Si puede loguearse sólo desde la red local
Borrar o modificar usuarios
  Sólo como administrador: Settings  People
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
3

## Slide 119
Configuración del perfil de usuario
User Settings:
  Seleccionar el lenguaje
  Seleccionar el formato de números, fecha y hora, etc.
  Cambiar la contraseña
Browser settings:
  El dashboard principal
  Colores en los dashboards
  Seleccionar los dashboards visibles y cambiar el orden
  Ocultar la barra lateral (sidebar)
Gestión de usuarios
3
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 120
3
Gestión de usuarios
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Usuario: curso
En la pestaña “General” se accede a dos grupos de configuración: de usuario y de navegador
En la pestaña “Security” se puede cambiar la contraseña y configurar tokens de acceso

## Slide 121
Existen distintas posibilidades:
  Desde IU de Home Assistant: Settings  System  Backups
    Problema: no hace backup de una BD externa (ej. mariadb o influxdb)
    Crea un backup de la configuración de Home Assistant
    Permite restaurarlo en otra instalación en modo supervisor
Backups
Unidad 8. Aspectos de seguridad
3

## Slide 122
Existen distintas posibilidades:
  duplicati: software para crear backups de contenedores docker
    Instalar duplicati como contenedor docker vía docker-compose
      Descargar docker-compose de https://hub.docker.com/r/linuxserver/duplicati
      Acceder a Portainer via la URL https://127.0.0.1:9443
      Copiar el fichero stack-duplicati.yaml dentro del stack "Stack HA“
      Crear el directorio /docker/duplicati
      Modificar el stack  Deploy stack
      Verificar logs
Backups
Unidad 8. Aspectos de seguridad
3
$ sudo mkdir /docker/duplicati

## Slide 123
Creación de copias de seguridad
  Acceder al IU de duplicati en: http://127.0.0.1:8200
    Configuración básica: multiusuario/sólo un usuario
  Add backup  Configure a new backup
    Name: Home Assistant
    Description: Backup de Home Assistant
    Cifrado: AES-256 (opción por defecto)
    Contraseña: establecer la contraseña
    Backup Destination: Local, Google Drive, Dropbox, etc.
      Google Drive  AuthID
      Obtener un token de acceso para nuestra cuenta en Google Drive (seguir todos los pasos)
      Path on Server: directorio donde se almacenarán los backups (si no existe, lo crea) ej. backups
      Test connection
    Seleccionar los datos a guardar
      En el directorio /source seleccionar las carpetas a guardar
      Opciones de ejecución automática de manera periódica
3
Backups
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 124
Lanzar la ejecución del backup de manera manual
  Home  Seleccionar backup  Home Assistant  Run now
  Comprobar que se ha hecho en el directorio destino/verificar logs
Restaurar un backup
  Restore  Seleccionar Home Assistant (si se quiere restaurar todo)
   Seleccionar Direct Restore from backup files (recomendado)
  Storage Type: es el medio que indicaste en Backup Destination
  Backup Location: directorio de donde se recuperan los ficheros
  Contraseña
  Indicar los ficheros a restaurar y seleccionar ubicación en local
Backups
Unidad 8. Aspectos de seguridad
3

## Slide 125
Acceder a tu instancia de Home Assistant desde fuera de la red dónde está instalado desde cualquier dispositivo
Varias posibilidades:
  No necesitamos acceso remoto
  Abrir puertos en el router para configurar el acceso desde una red externa
  Home Assistant Cloud (Nabu Casa)
  VPNs Zero Config (ej. TailScale, OpenVPN, Wireguard)
    Utilizan una infraestructura de un tercero para crear una VPN sin apenas configuración en el router ni necesidad de abrir puertos al exterior
    Puedes acceder a la VPN desde cualquier ubicación y dispositivo
    Suelen tener planes gratuitos y planes de pago: TailScale soporta hasta 20 máquinas en su plan gratuito
Acceso remoto
Unidad 8. Aspectos de seguridad
3

## Slide 126
Acceso remoto
Registrarnos en TailScale con una cuenta de Google/GitHub (https://tailscale.com)
Añadir como primer dispositivo de la VPN el servidor de Home Assistant
  Ejecutar el script de instalación para Linux que se proporciona:
Desde el terminal de Linux, loguearte y acceder a la URL:
Añadir más dispositivos a la VPN
  Mismo proceso para cada máquina Linux (similar para Windows o Mac)
  Instalar la app TailScale en dispositivos móviles desde Play Store y seguir instrucciones
$ curl –fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
$ sudo tailscale up
To authenticate, visit:
https://login.tailscale.com/a/157a329e010875
3
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 127
Acceder a la consola de TailScale y verificar máquinas añadidas:
Abrir un navegador en el dispositivo móvil conectado y acceder a la instancia de Home Assistant usando la dirección IP proporcionada por Tailscale: http://100.80.227.92:8123
Es posible añadir un DNS a la VPN
  MagicDNS es el servidor DNS que reside en la red del servidor Home Assistant????
3
Acceso remoto
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 128
Añadir la integración TailScale a Home Assistant
  Settings  Devices & Services ADD INTEGRATION  TailScale
    Tailnet: por defecto, la cuenta de usuario con que hiciste login en TailScale
    En https://login.tailscale.com/admin/settings/authkeys generar una API Key en Settings  API Key
En el Dashboard principal (Overview) puedes ver los dispositivos de la VPN de TailScale, su configuración, añadir automatizaciones, etc.
3
Acceso remoto
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 129
3
Acceso remoto
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Desde el dispositivo móvil añadido, en cualquier ubicación, y desde un navegador accedes a la instancia de Home Assistant a través de la dirección IP proporcionada por TailScale

## Slide 130
Nabu Casa es la compañía que lidera el proyecto Home Assistant
Home Assistant Cloud es el único servicio de Home Assistant que se basa en suscripción (5 dólares/mes)
  Acceso securizado a tu instancia de Home Assistant desde Internet sin ninguna configuración
  Sincronización automática con Amazon Alexa y Google Home
  Webhooks para IFTTT (“If This, Then That”)
  Servicio de TTS (Text To Speech)
  Las suscripciones financian el proyecto Home Assistant y garantizan su continuidad
Contratación del servicio o prueba de 30 días desde Settings  Home Assistant Cloud
3
Acceso remoto
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 131: Día 1
Unidad 9. Introducción a LoRa (Long Range Communication)
Conceptos básicos sobre LoRa
Unidad 10. Instalación y configuración
Arquitectura de red
Instalación y configuración de la antena
Instalación de un servidor LoRa (ChirpStack)
Unidad 11. Proyecto práctico 3
Configuración de un dispositivo LoRa
Adición del dispositivo a la antena
Integración de un sensor LoRa en HA
Personalización del dashboard
Agenda
sesión 3
3

## Slide 132: Día 1
Unidad 9. Introducción a LoRa (Long Range Communication)
Conceptos básicos sobre LoRa
Unidad 10. Instalación y configuración
Arquitectura de red
Instalación y configuración de la antena
Instalación de un servidor LoRa (ChirpStack)
Unidad 11. Proyecto práctico 3
Configuración de un dispositivo LoRa
Adición del dispositivo a la antena
Integración de un sensor LoRa en HA
Personalización del dashboard
Agenda
sesión 3
3

## Slide 133: Día 1
Unidad 9. Introducción a LoRa (Long Range Communication)
Conceptos básicos sobre LoRa
Unidad 10. Instalación y configuración
Arquitectura de red
Instalación y configuración de la antena
Instalación de un servidor LoRa (ChirpStack)
Unidad 11. Proyecto práctico 3
Configuración de un dispositivo LoRa
Adición del dispositivo a la antena
Integración de un sensor LoRa en HA
Personalización del dashboard
Agenda
sesión 3
3

## Slide 134: Día 1
Unidad 9. Introducción a LoRa (Long Range Communication)
Conceptos básicos sobre LoRa
Unidad 10. Instalación y configuración
Arquitectura de red
Instalación y configuración de la antena
Instalación de un servidor LoRa (ChirpStack)
Unidad 11. Proyecto práctico 3
Configuración de un dispositivo LoRa
Adición del dispositivo a la antena
Integración de un sensor LoRa en HA
Personalización del dashboard
Agenda
sesión 3
3

## Slide 135: Ejemplo con NodeRed (una vez tengamos sensor)

## Slide 136: Guías de usuario
Shelly Plus H&T web interface guide
https://jsonformatter.org/yaml-formatter
Minimalistic graph card for Home Assistant Lovelace UI (github.com)