## Slide 1: Instalación, configuración y control avanzado de Home Assistant
Fernando Rincón, Jesús Barba, Soledad Escolar
Arquitectura y Redes de Computadores
Universidad de Castilla-La Mancha
Inwire Tecnologies S.L.

## Slide 2: Prerrequisitos
Servidor Ubuntu/Linux (o similar) con conectividad WiFi
Gestionar (abrir/cerrar) puertos de red
  En el servidor
  En el router, para permitir acceso remoto desde casa (en su caso) o desde otras subredes
Cuentas de usuario:
  GitHub (HACS), Google (TailScale)
Descargar el material del curso de:
  http://git
Lista de dispositivos para el proyecto:
  Enlace a la lista de la compra (shelly, altavoces Google Alexa)
Instalación de Home Assistant
Prerrequisitos
2

## Slide 3
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), (no-)oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Unidad 9. Tecnología LoRa (Long Range Communication)
Introducción a LoRa
Introducción a LoRaWAN
Unidad 10. Instalación y configuración
Instalación de un servidor de red LoRa (ChirpStack)
Instalación y configuración del gateway
Unidad 11. Proyecto práctico 3
Configuración de un dispositivo LoRa
Adición del dispositivo a la antena
Integración de un sensor LoRa en HA
Personalización del dashboard
Agenda
sesión 1
3
sesión 2
sesión 3
Notes: 3

## Slide 4: Día 1
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), oficiales, no-oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Agenda
sesión 1
4

## Slide 5: Día 1
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), oficiales, no-oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Agenda
sesión 1
4

## Slide 6
7
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Plataformas domóticas smart home

## Slide 7
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Plataformas domóticas smart home
7
Criterio |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Open source |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Supported Protocols |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integration Options |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Automation |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Community & Support |  |  |  |  |  |  |  |  | 
User Interface |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Security & privacy |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Voice control |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Learning curve |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Extensibility |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Price Model |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
7
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Plataformas domóticas smart home

## Slide 9: Día 1
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), oficiales, no-oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Agenda
sesión 1
4

## Slide 10
Home Assistant admite cuatro opciones de instalación
  Sistema Operativo (HA OS)
  Core: Instalación manual mediante entorno virtual Python.
  Supervisado: Instalación manual del supervisor
  Contenedores Docker: Instalación independiente basada en contenedores
7
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones

## Slide 11
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
8
add-ons (complementos) permiten al usuario ampliar la funcionalidad a través de aplicaciones adicionales (a menudo, disponibles a través de integraciones).
supervisor gestiona la instalación de Home Assistant, los complementos, y el propio Sistema Operativo

## Slide 12
Desde un terminal en el servidor, descargar y ejecutar el script de instalación de Docker:
9
$ curl –fsSL https://get.docker.com –o get-docker.sh
$ sh get-docker.sh
$ sudo usermod –aG docker $USER
$ docker container run hello-world
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install docker-compose
Unidad 2. Instalación y configuración
Instalación como contenedor Docker
Notes: #permite al usuario USER ejecutar un comando docker
12

## Slide 13
Desde el terminal, instalar docker-compose y Portainer
$ sudo apt-get install docker-compose
$ docker volumen create portainer
$ docker run –d –p 8000:8000 –p 9443:9443 –-name portainer \
-- restart-always \
–v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
–v portainer_data:/data \
portainer/portainer-ce:latest
$ docker container ps
6
Unidad 2. Instalación y configuración
Instalación como contenedor Docker

## Slide 14
Acceder a Portainer vía su interfaz web https://127.0.0.1:9443
Crear un usuario administrador y proporcionar una password
Decir a Portainer que controle nuestra instalación local de Docker
  Environments  Docker  Live Connect
7
Unidad 2. Instalación y configuración
Instalación como contenedor Docker

## Slide 15
Crear el directorio /docker/homeassistant donde guardaremos la configuración
Crear un stack en Portainer
  Acceder a Portainer vía su interfaz web https://127.0.0.1:9443
  Stack  Add-Stack Proporcionar el nombre del stack “Stack HA”
  Acceder al stack  “Stack HA”  Web Editor
Acceder a http://home-assistant.io/installation/alternative/
Copiar la sección docker-compose y pegarlo en el editor del stack (stack-homeassistant.yaml)
Sustituir PATH_YOUR_CONFIG por /docker/homeassistant
Desplegar el contenedor  Deploy the stack
Comprobar que el contenedor Home Assistant esté ejecutando
8
  $ mkdir /docker
  $ sudo chown root.docker /docker
  $ sudo chmod 774 /docker
  $ mkdir /docker/homeassistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Instalación de Home Assistant

## Slide 16
Acceder a Home Assistant desde la URL http://127.0.0.1:8123
Crear una cuenta de usuario en Home Assistant
  Proporcionar un nombre de usuario y password [user/pwd: curso]
Introducir la ubicación del servidor de Home Assistant
Home Assistant [puede] detectar dispositivos compatibles
  Smart TVs, dispositivos inteligentes, móviles, etc.
Configuración de Home Assistant:
  Desde la IU en Settings
  Desde el fichero de configuración /docker/homeassistant/configuration.yaml
Unidad 2. Instalación y configuración
Primeros pasos con Home Assistant
8

## Slide 17: Día 1
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), oficiales, no-oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Agenda
sesión 1
4

## Slide 18
Sensor Shelly Plus H&T
  Temperatura y humedad
  Conectividad Wi-Fi 2.4Ghz
  USB tipo C
  4 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
  Bajo consumo de batería (hasta 1 año)
  Inclusión de Bluetooth
  Montaje en pared o superficie
  Compatible con Alexa, Google Home, Android
  Almacenamiento de datos
  Shelly Plus H&T (shellyspain.com)
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
En modo cliente, el dispositivo visualiza la Temperatura, humedad, % batería, Conectividad WiFi, Cloud
3

## Slide 19
Configuración del sensor Shelly Plus H&T
  Abrir la cubierta del dispositivo
  Colocar las 4 pilas en las ranuras
  Presionar el botón Reset para poner el dispositivo en
  modo Access Point (AP)
  Desde otro dispositivo WiFi (por ejemplo, un móvil) conéctate al AP
   Escanear las redes WiFi y conectar al SSID=Shelly-HTGT-<dir MAC>
  Abrir un navegador desde el dispositivo y escribir la URL http://192.168.33.1
  Actualizar el firmware del dispositivo a la última versión en Settings  Firmware
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3

## Slide 20
Existen dos posibilidades:
  Usar la integración oficial del fabricante Shelly
  Usar MQTT (Message Queue Telemetry Transport)
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Notes: 20

## Slide 21
Desde otro dispositivo en la red WiFi (por ejemplo, un móvil) conéctate al AP Shelly
   Escanear las redes WiFi y conectar al SSID Shelly-HTGT-<dir MAC>
Abrir un navegador y escribir la URL http://192.168.33.1
Configurar la WiFi del dispositivo:
  Settings  Network Settings  WiFi  WiFi Settings 1
  Enable WiFi Network
  Manual type SSID  Escribir el SSID de la red WiFi del servidor Smart ESI y el password
  Save Settings
  IMPORTANTE: Al conectarnos a la red WiFi obtendremos una dirección IP por DHCP
Configurar el envío de datos a Home Assistant:
  Settings  Outbound websocket
  Enable Outbound websocket
  URL de acceso al servidor ws://<dir_IP_HA>:8123/api/shelly/ws
  Save Settings
3
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Usar la integración oficial del fabricante Shelly

## Slide 22
Desde la IU de Home Assistant
  Devices & Services  Integrations  ADD INTEGRATION
  Escribir “Shelly”
  Escribir la IP del dispositivo Shelly y dejar el puerto por defecto 80
  Si Home Assistant es capaz de comunicar con el dispositivo, la integración se ha realizado con éxito y el dispositivo se añade a Home Assistant
En Devices  Settings aparecerá el dispositivo y entidades
En el Dashboard principal (Overview) se muestran los valores de las entidades
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar la integración oficial del fabricante Shelly

## Slide 23
Usar MQTT (Message Queue Telemetry Transport)
  Instalar mosquitto en el servidor de Home Assistant
  Vincular MQTT a Home Assistant
  Configurar el dispositivo Shelly para enviar mensajes MQTT
  Configurar Home Assistant
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3

## Slide 24
Instalar mosquitto vía docker-compose
  Acceder a Portainer via la URL https://127.0.0.1:9443
  Copiar el fichero stack-mosquitto.yaml dentro del stack “Stack HA”
  Crear un fichero de configuración mosquitto.conf
  Instalar utilidades para publicar/suscribir mensajes MQTT
  Modificar el stack  Deploy Stack
  Verificar los logs
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
$ sudo mkdir –p /docker/mosquitto/config
$ sudo cp mosquitto.confg /docker/mosquitto/config
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly
$ sudo sudo apt-get install mosquitto-clients

## Slide 25
Vincular MQTT a Home Assistant
  Settings  Devices & Services
  Integrations  Add integration MQTT
    Configurar dirección IP del servidor MQTT y proporcionar usuario/contraseña
  Validar que funciona:
    Escuchar en el topic “/topic/prueba”
    Publicar en el topic “/topic/prueba” el mensaje “hola”
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 26
Configurar el Shelly para enviar mensajes MQTT
  Pulsar el botón de Reset para activar el modo AP
  Desde otro dispositivo en la red WiFi conéctate al AP
   Escanear las redes WiFi y conectar al SSID=Shelly-HTGT-<dir MAC>
  Abrir un navegador desde el dispositivo y escribir la URL http://192.168.33.1
  Configurar el cliente MQTT (publisher)
    Settings  Connectivity Settings MQTT
    Enable MQTT network
    No SSL
    MQTT prefix: topic en el mensaje, por ejemplo “shellyh&t1”
    Dirección IP y puerto 1883 del servidor MQTT
    Nombre de usuario y password que escribiste cuando instalaste MQTT (opcional)
    Save Settings
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 27
Obtener un mensaje MQTT del dispositivo Shelly
  Abrir un terminal en el servidor de Home Assistant
  Ejecutar un subscriptor MQTT de cualquier topic “#”
  Esperar a recibir un mensaje del dispositivo
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly
$ mosquitto_sub -v -h localhost -p 1883 -t '#’
3

## Slide 28
$ shellyhtg3/events/rpc {"src":"shellyhtg3-ecda3bc36848","dst":"shellyhtg3/events","method":"NotifyFullStatus","params":{"ts":1714019822.12,"ble":{},"cloud":{"connected":false},"devicepower:0":{"id": 0,"battery":{"V":5.01, "percent":50},"external":{"present":false}},"ht_ui":{},"humidity:0":{"id": 0,"rh":36.2},"mqtt":{"connected":true},"sys":{"mac":"ECDA3BC36848","restart_required":false,"time":"06:37","unixtime":1714019822,"uptime":2,"ram_size":255516,"ram_free":111856,"fs_size":1048576,"fs_free":757760,"cfg_rev":9,"kvs_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"wakeup_reason":{"boot":"deepsleep_wake","cause":"status_update"},"wakeu p_period":7200,"reset_reason":8},"temperature:0":{"id": 0,"tC":23.6, "tF":74.6},"wifi":{"sta_ip":"192.168.1.50","status":"got ip","ssid":"MOVISTAR_AC3A","rssi":-60},"ws":{"connected":false}}}
Es necesario extraer los atributos de interés desde el mensaje MQTT
cuyo contenido es un JSON
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 29
Herramientas del desarrollador de Home Assistant
  Copiar el JSON del mensaje MQTT en el editor de plantillas de Home Assistant: Developer Tools Template
  (mantener el nombre de la variable value_json)
  Por cada <atributo> de interés a extraer desde value_json
    Escribir “{{value_json.<atributo>}}”
    Si el atributo es un conjunto de atributos (diccionario), debes escribirlo de esta forma [‘atributo’]
    Es posible anidar atributos: “{{value_json.<atributo1>.<atributo2>…<atributon>}}”
  Verificar que los resultados en la ventana Result type (derecha)
  Trasladar el valor correcto de value_json al fichero configuration.yaml
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 30
Cuerpo del mensaje MQTT,
en formato JSON
Atributos extraídos del JSON en la forma value_json.<atributo>
Si <atributo> es un diccionario, escribir como [‘atributo]
Se pueden concatenar atributos
Resultados
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 31: Instalar vscode
Instalar vscode vía docker-compose
  Acceder a Portainer via la URL https://127.0.0.1:9443
  Copiar el fichero stack-codeserver.yaml dentro del stack “Stack HA”
  Modificar el stack  Deploy stack
  Verificar los logs
  Acceder a Home Assistant via la URL https://127.0.0.1:8123
    En el menú de la izquierda  Visual Studio Code
    Instalar extensión para Home Assistant
      Extensiones  Home Assistant
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Notes: 31

## Slide 32
Obtener los datos del mensaje en Home Assistant
  Visual Studio Code configuration.yaml
  Copiar el contenido del fichero shellyHT.yaml al fichero configuration.yaml
  Modificar los campos:
  “state_topic” y “value_template” con los valores correspondientes
  en el mensaje
  Comprobar que configuration.yaml es correcto
    Developer Tools YAML  Check
  Reiniciar Home Assistant
    En Devices  Settings aparece el dispositivo y entidades
    En el Dashboard principal (Overview) se muestran los valores de las entidades
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración de un sensor (Shelly H&T)
3
Usar el protocolo MQTT para integrar el Shelly

## Slide 33
Desde la IU de Home Assistant http://127.0.0.1:8123
Settings  Devices & Services
Integrations  ADD INTEGRATIONAEMET OpenData
  Generar un API Key o token de acceso:
    Click sobre la URL y proporcionar correo electrónico
    Confirmar el enlace y obtener de un segundo correo con el token
    Copiar el token y llévalo a Home Assistant
    Establecer las coordenadas geográficas de tu zona
Verificar Entidades
  Developer tools  States  weather.aemet
3
Unidad 3. Proyecto Práctico
Integración del servicio AEMET

## Slide 34: Día 1
Unidad 1. Introducción a Home Assistant
Unidad 2. Instalación y configuración
Tipos de instalaciones
Instalación como contenedor Docker
Primeros pasos con Home Assistant
Unidad 3. Proyecto práctico 1
Integración de un sensor (Shelly H&T)
Integración del servicio AEMET
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones: add-ons (complementos), oficiales, no-oficiales, HACS
Dashboards, vistas, y tarjetas
Áreas, etiquetas y zonas
Dispositivos, entidades y ayudantes
Agenda
sesión 1
4

## Slide 35
Una integración es una pieza de software escrita en Python que permite la instalación de un dispositivo en Home Assistant
Tipos de integraciones en Home Assistant:
  Core integrations: integraciones oficiales creadas y desarrolladas por el equipo de desarrolladores de Home Assistant
    https://www.home-assistant.io/integrations
  Custom integrations: integraciones no-oficiales creadas y desarrolladas por fabricantes, usuarios o terceros
    Home Assistant Community Store (HACS): tienda de componentes de terceros con complementos personalizados (add-ons), tarjetas o plantillas
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones
3

## Slide 36
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones
3
Desde el punto de vista del soporte proporcionado por Home Assistant, las integraciones se pueden dividir en dos grupos:
Oficiales
No-oficiales y HACS (tienda de complementos equivalente a add-ons)
Desde el punto de vista del modo de instalación, las instalaciones se pueden dividir en tres grupos:
Instalación a través del IU
  Detección automática
  Detección manual
Instalación a través de YAML
Instalación personalizada

## Slide 37
Instalar Home Assistant Community Store (HACS)
Acceder a https://hacs.xyz/docs/setup/download
  Seleccionar “Container” y seguir las instrucciones de instalación
La instalación creará una carpeta custom_components/hacs en /docker/homeassistant
Reiniciar Home Assistant y borrar la caché del navegador (obligatorio)
En Home Assistant añadir la integración HACS
  Settings  Devices & Services  ADD INTEGRATION y buscar HACS
  Dejar opciones por defecto
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones
3
$ sudo wget -0 – https://get.hacs.xyz | bash –

## Slide 38
Activación de GitHub
  Para usar HACS, se necesita una cuenta en GitHub, dado que todas las integraciones HACS se basan en repositorios GitHub
    Seguir los pasos para acceder a la cuenta de GitHub: acceder a la página y pegar el token para autorizar HACS en GitHub
    Reiniciar HomeAssistant
Configurar HACS
  Settings  Devices & Services HACS Integration entries Configure
  Deshabilitar “Enable experimental Features”
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones

## Slide 39
Home Assistant guarda los datos en una Base de Datos SQLite
  Problemas: lenta y propensa a errores
  Ventaja: fácil configuración (BD por defecto no se necesita hacer nada)
Conceptos básicos:
  Recorder: integración que se encarga de gestionar la BD
  History: integración que se encarga de monitorizar Home Assistant para almacenar históricos de datos en BD
  mariadb: motor de base de datos relacional open source compatible con MySQL soportado por Home Assistant
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Integraciones
3

## Slide 40
Integraciones
3
¡IMPORTANTE! Al instalar mariadb perderemos los datos de SQLite
Instalar mariadb vía docker-compose desde Docker Hub
  Acceder a Portainer via la URL https://127.0.0.1:9443
  Copiar el fichero stack-mariadb.yaml dentro del stack "Stack HA"
  Modificar el stack  Deploy stack
  Verificar que arranca correctamente
  Añadir la nueva configuración para recorder en configuration.yaml
    Desde IU de Home Assistant Visual Studio Code  configuration.yaml
    Sustituir "user" y “password” por el usuario/password en el fichero stack-mariadb.yaml
    Sustituir “database” por el nombre de la base de datos en el fichero stack-mariadb.yaml
  Reiniciar Home Assistant y verificar logs
recorder:
db_url: mysql://user:password@127.0.0.1/database?charset=utf8mb4
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant

## Slide 41
Lovelace es la interfaz gráfica por defecto de Home Assistant desde la versión 0.86 (enero 2019)
  24 tarjetas personalizables
  editor de Interfaces de Usuario (IU)
  Rápido y personalizable
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 42
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 43
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 44
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 45
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 46
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
  Configuración
    Gestión de elementos de Home Assistant
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 47
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
  Configuración
    Gestión de elementos de Home Assistant
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 48
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
  Configuración
    Gestión de elementos de Home Assistant
  Notificaciones: mensajes de alerta generados por Home Assistant
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 49
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
  Configuración
    Gestión de elementos de Home Assistant
  Notificaciones: mensajes de alerta generados por Home Assistant
  Perfil de usuario: gestión del perfil del usuario
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 50
La IU tiene varios elementos en la barra lateral (sidebar):
  Dashboards: conjunto de cuadros de mando del usuario
  Herramientas del desarrollador:
    Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
  Configuración
    Gestión de elementos de Home Assistant
  Notificaciones: mensajes de alerta generados por Home Assistant
  Perfil de usuario: gestión del perfil del usuario
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas

## Slide 51
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3
Cuando un dispositivo se añade a Home Assistant, una tarjeta con sus entidades se añade al Dashboard principal (Overview)
Pronto, se volverá inmanejable: necesidad de crear nuestros propios dashboards
En sidebar:
Dashboards
Herramientas del desarrollador
Configuración
Notificaciones
Perfil del usuario

## Slide 52
Dashboard: visualizan información sobre tu smart home
  Personalizables con vistas, tarjetas, temas, nombres e iconos
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
En Home Assistant existen dashboards por defecto:
Overview, Energy, Map, Logbook, History, To-do lists
Un dashboard contiene 1 o varias vistas, cada una tiene una organización y tema
Una vista contiene 1 o varias tarjetas
Una vista debe tener un “layout”: panel (solo 1 tarjeta); sidebar (2 columnas, una de ellas, el doble de ancha que la otra), o masonry (organización basada en el ancho de la columna)

## Slide 53
Gestión de dashboards personalizados
  Crear un dashboard: SettingsDashboards ADD DASHBOARD
    Tipo: Default dashboard , New dashboard from scratch, Map, Webpage
    Name/Icon: nombre/icono del dashboard (son incompatibles)
  Borrar un dashboard: Settings Dashboards
    Seleccionar el dashboard  Delete
  Añadir vista a un dashboard:
    Seleccionar el dashboard desde la barra lateral
    En el menú superior Edit dashboard  Add View (‘+’)
      Nombre (título) o icono, theme y layout
      Badges (insignias): 1 o varias entidades en la parte superior de la vista
      Visibility: selecciona los usuarios que pueden ver la vista
  Eliminar vista: Edit View  Delete View
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3
Ejemplo de badges. Podemos seleccionar tantas entidades como queramos

## Slide 54
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3

## Slide 55
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3

## Slide 56
Una vista se compone de tarjetas
Existen las siguientes categorías de tarjetas:
  Específicas de dispositivos o servicios: Alarma, luz, humidificador, termostato, estado de planta, control, predicción meteo, lista de la compra, mapa, logbook, calendario
  Tarjetas de agrupación: Pila vertical, pila horizontal o grid
  Funciones lógicas: condicional y filtros de entidades
  Visualización de datos genéricos: sensor, históricos, estadísticas, gráficos de estadísticas, energía, calibrador, webpage
  Dispositivos y entidades de control: botón y entidad
  Visualización de datos y entidades de control: "vistazos" (glance) de área y figuras
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3

## Slide 57
Personalización de dashboards a través de tarjetas
  Seleccionar el dashboard en la barra lateral
  En el menú superior click sobre tres puntos verticales  Edit dashboard
  Añadir tarjeta  Add card
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3

## Slide 58
Crear el dashboard personalizado "Smart CIFP VG"
Crear la vista “Calendario“
  Añadir una tarjeta de tipo “Calendario" para visualizar el día, semana y mes
  Añadir una tarjeta de tipo “Mapa" para visualizar la ubicación
Crear la vista “Aulas"
  Añadir una tarjeta de tipo "Entidad" para visualizar las entidades del Shelly
  Añadir una tarjeta de tipo “Histórico" para visualizar el histórico de temperatura
Crear la vista “Meteo“
  Añadir una tarjeta de tipo "Entidad" para visualizar las entidades de AEMET
  Añadir una tarjeta de tipo “Pronóstico" para visualizar el pronóstico del tiempo
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dashboards, vistas y tarjetas
3
Ejemplo práctico

## Slide 59
Permiten manejar ubicaciones domóticas de manera anidada
  Zonas: ubicación geográfica donde se ubica nuestro “smart home”
  Áreas: plantas o habitaciones dentro de una zona
    Tres áreas por defecto: Bedroom, Kitchen, Living Room
  Etiquetas: agrupan elementos independientemente de su ubicación/tipo
    Por ejemplo, la etiqueta “climatización” agrupa sensores de temperatura, electroválvulas y aire-acondicionado.
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Áreas, etiquetas y zonas
3

## Slide 60
Configuración de Zonas
  Desde la IU de Home Assistant http://127.0.0.1:8123
  Settings  Areas, labels & zones
  Desde IU de Home Assistant Visual Studio Code
  Editar las coordenadas del fichero zone-ha.yaml y cópialo en configuration.yaml
  Reiniciar Home Assistant
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Áreas, etiquetas y zonas
3

## Slide 61
En Home Assistant, un área debe asociarse con una planta de un edificio
  Si no existe esta asociación se muestra como “Unassigned areas”
Configuración de Áreas
  Settings Areas, labels & zones  Areas
  Crear áreas (CREATE AREA) y plantas (CREATE FLOOR)
  Asociar un área a una planta:
    Click sobre el área y definir Floor
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Áreas, etiquetas y zonas
3

## Slide 62
Configuración de labels (etiquetas)
  Settings Areas, labels & zones  Labels ADD LABEL
  Definir el nombre de la etiqueta, icono y color
  Asignar a la etiqueta los elementos: dispositivos, entidades o ayudantes
    Settings Devices & Services
    Seleccionar la pestaña del elemento a ser etiquetado (Device, Entity, Helper)
    Click sobre incono “Enter Selection Mode”
    Seleccionar los elementos y Editar
    Click sobre Add label (esquina superior derecha) y seleccionar etiqueta
  Asignar etiquetas a automatizaciones, escenas o scripts
    Settings  Automations & Scenes
    Mismo procedimiento
3
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Áreas, etiquetas y zonas

## Slide 63
Dispositivos, entidades y helpers
  Dispositivo:
    Dispositivo físico, sensor o actuador (ej. Shelly H&T)
    Servicio que se conecta a Internet y obtiene datos (AEMET)
  Entidad:
    Característica observable de un dispositivo
    se clasifican en cuatro grupos: sensores, configuración, control, diagnóstico
  Helpers
Unidad 4. Elementos básicos de Home Assistant
Dispositivos, entidades y ayudantes
3

## Slide 64
Implementación de mejoras sobre el dashboard:
  Instalar mini-graph-card: Minimalistic graph card for Home Assistant Lovelace UI (github.com)
    Instalación via HACS  Integrations  Frontend
    Buscar mini-graph-card y descargar
  Editar el fichero configuration.yaml: Visual Studio Code  configuration.yaml
  Reiniciar Home Assistant
Ejemplo práctico
Implementación de mejoras sobre el dashboard
3
resources:
- url: /local/mini-graph-card-bundle.js?v=0.12.1
type: module

## Slide 65
3
type: custom:mini-graph-card
entities:
- sensor.illumination
type: custom:mini-graph-card
entities:
- sensor.illumination
align_icon: left
align_state: center
show:
fill: false
type: custom:mini-graph-card
name: SERVER
icon: mdi:server
entities:
- entity: sensor.server_total
name: TOTAL
- sensor.server_sent
- sensor.server_received
Ejemplo práctico
Implementación de mejoras sobre el dashboard

## Slide 66
3
type: custom:mini-graph-card
entities:
- entity: sensor.energyconsumption
name: ENERGY CONSUMPTION
show:
graph: bar
type: custom:mini-graph-card
entities:
- sensor.living_room_temp
name: LIVING ROOM
hours_to_show: 168
points_per_hour: 0.25
type: custom:mini-graph-card
entities:
- sensor.temperatura
show:
labels: true
color_thresholds:
- value: 20
color: "#f39c12"
- value: 21
color: "#d35400"
- value: 21.5
color: "#c0392b"
Ejemplo práctico
Implementación de mejoras sobre el dashboard

## Slide 67
3
Ejemplo práctico
Implementación de mejoras sobre el dashboard
Ejemplo práctico: mejora del dashboard "Smart CIFP VG"
  Editar la vista “Aulas"
    Configurar la tarjeta de tipo "Entidad" utilizando la tarjeta mini-graph-card
  Editar la vista “Meteo“
    Configurar la tarjeta de tipo "Entidad" utilizando la tarjeta mini-graph-card
Ejemplo práctico

## Slide 68: Día 1
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones: eventos, condiciones, acciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Actualizar versión de Home Assistant
Agenda
sesión 2
3

## Slide 69: Día 1
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones: eventos, condiciones, acciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Actualizar versión de Home Assistant
Agenda
sesión 2
3

## Slide 70
Actuador Shelly Button 1
  Duración de la batería: 3000 acciones por carga
  Alimentación DC: Micro USB - 5V
  Control de escenas complejas
  Activar/desactivar acciones de dispositivos Shelly
  Compatible con Google Home/Amazon Echo
  Medición de potencia: No
  Regulación (dimming): Sí
  Temperatura de funcionamiento: -40 a + 40 °C
  Control local y remoto: Sí
  WiFi 802.11 b/g/n (2400 - 2484 MHz)
  Alcance hasta 50 m en exterior/30 m en interior
  45mm x 45mm x 16mm
  Shelly Button1 – API Reference
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)
3
Porcentaje de carga, Conexiónes a WiFi, Cloud o MQTT, Configuración
3

## Slide 71
Configuración del actuador Shelly Button 1
  Conectar el dispositivo a la corriente (por defecto, apagado)
  Abrir la cubierta del dispositivo y quitar la batería
  Presionar el botón Reset 10 segundos para poner el
  dispositivo en modo Access Point (AP) [parpadea
  Desde otro dispositivo WiFi (por ejemplo, un móvil), conectar al AP
   Escanear redes WiFi y conectar a SSID=shellybutton1-<dir MAC>
  Abrir un navegador desde el dispositivo y escribir
  la URL http://192.168.33.1
  Cargar la batería hasta alcanzar 100%
  Configurar el nombre del dispositivo
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)
3

## Slide 72
Conectar el shellybutton a la WiFi a través de interfaz web:
  Desde otro dispositivo en la red WiFi (p. ej., un móvil) conéctate al AP Shelly
   Escanear las redes WiFi y conectar al SSID shellybutton1-<dir MAC>
  Abrir un navegador y escribir la URL http://192.168.33.1
  Internet & Security  WiFi Mode Client  Connect to WiFi network
  Escribir el SSID de la red WiFi del servidor Home Assistant y el password
  Configurar la conexión WiFi del shellybutton:
   Dirección IP (¡debe ser estática!), máscara de red, gateway
  Save Settings
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)

## Slide 73
Finalizar la configuración:
  Acceder a http://<ip_estática> a través de un navegador
  Actualizar el firmware a la última versión en Settings  Firmware
  Configurar MQTT:
    Internet & Security  Advanced – Developer Settings
    Enable MQTT
    Especificar el nombre del servidor MQTT y el puerto
    Establecer un prefijo MQTT (opcional)
Settings  Device Info:
  Comprobar la información de la conexión WiFi
  Copiar Device ID (lo necesitaremos en Home Assistant)
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)

## Slide 74
Integración del shelly button en Home Assistant:
  Desde la IU de Home Assistant http://127.0.0.1:8123
  Settings  Devices & Services
  Método 1:
    Comprobar que Home Assistant detecte el shelly button 1 de forma automática (notificaciones o Integrations  Shelly (ver dispositivos))
  Método 2:
    Buscar “Device ID” en Devices
  Click sobre el dispositivo y visualización en Home Assistant
  Añadir tarjeta “Entities” y visualizar sus entidades (actualmente, solo el nivel de batería)
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)

## Slide 75
Obtener un mensaje MQTT del dispositivo Shelly
  Abrir un terminal en el servidor de Home Assistant
  Ejecutar un subscriptor MQTT de cualquier topic “#”
  Pulsar el botón
  Esperar a recibir un mensaje del dispositivo
$ mosquitto_sub -v -h localhost -p 1883 -t '#’
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Button 1)

## Slide 76
Actuador Shelly Duo RGBW
  Temperatura operativa: -20ºC a + 40ºC
  Consumo de energía del dispositivo: <1,5 W (apagado)
  Encendido / apagado inteligente: sí
  Control local y remoto: sí
  La salida/puesta del sol: sí
  Programación semanal: sí
  Toda la vida: 30.000 horas
  WiFi 802.11b/g/n
  Frecuencia de radio: 2.4 GHz
  Potencia de la señal de radio: 1 mW
  Alcance: 50 m exterior/30 m interior
  Tamaño: 60 mm x 122 mm
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Duo RGBW)
3
3
Actuador Shelly Duo RGBW
  Potencia nominal: 9W (RGB blanco)
  Enchufe: E27
  Fuente de alimentación AC: 110-230 V ± 10%, 50/60 Hz
  Fuente de alimentación DC: No
  Medida de potencia: sí
  Atenuación: sí
  Ángulo de haz: 190 °
  Brillo: RGB + W: 800 LM
  Cambio de color (dimmer): sí
  Temperatura del color: RGB + blanco natural (4000K)
  Clase de protección: IP20

## Slide 77
Configuración del actuador Shelly Duo RGBW
  Descargar la aplicación "Shelly" desde Google Play Store
  Desde la aplicación, escanear la red WiFi, y añadir dispositivo
  Conectividad WiFi  Enable Access Point, establecer SSID=shellycolorbulb-<dir MAC> y password
  Desde otro dispositivo WiFi (por ejemplo, un móvil), conectar al AP
   Escanear redes WiFi y conectar a SSID=shellycolorbulb-<dir MAC>
  Abrir un navegador desde el dispositivo y escribir
  la URL http://192.168.33.1
  Configurar el dispositivo
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Duo RGBW)
Notes: Este dispositivo no tiene ningún botón Reset, por lo que sólo es posible poner el dispositivo en modo Access Point a través de la aplicación Shelly

## Slide 78
Conectar el Shelly duo RGBW a la WiFi a través de interfaz web:
  Internet & Security  WiFi Mode Client  Connect to WiFi network
  Escribir el SSID de la red WiFi del servidor Home Assistant y el password
  Configurar la conexión WiFi del shellybutton:
   Dirección IP (¡debe ser estática!), máscara de red, gateway
  Save Settings
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Duo RGBW)
Notes: Este dispositivo no tiene ningún botón Reset, por lo que sólo es posible poner el dispositivo en modo Access Point a través de la aplicación Shelly

## Slide 79
Finalizar la configuración:
  Desde cualquier dispositivo en la red WiFi acceder al shelly a través de un navegador: http://<ip_estática>
  Actualizar el firmware en Settings  Firmware Update
  Hacer el dispositivo “descubrible”: Settings  Device discoverable
  Modificar el nombre del dispositivo: Settings  Device name
  Configurar MQTT:
    Internet & Security  Advanced – Developer Settings
    Enable MQTT
    Especificar el nombre del servidor MQTT y el puerto
    Establecer un prefijo MQTT (opcional)
    Reiniciar Shelly
  Configurar CoIoT:
    Internet & Security  Advanced – Developer Settings
    Enable CoIoT  mcast
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Duo RGBW)

## Slide 80
Integración del shelly color bulb en Home Assistant:
  Desde la IU de Home Assistant http://127.0.0.1:8123
  Settings  Devices & Services
  Home Assistant detecta el shelly de forma automática (notificaciones o Integrations  Shelly (ver dispositivos))
  Configure
  Click sobre el dispositivo y visualización en Home Assistant
  Devices & Services  Shelly  seleccionar shellycolorbulb
  Sensors  Add to Dashboard
  Click sobre la bombilla para controlar el on/off y RGB
3
Unidad 5. Proyecto Práctico
Integración de un actuador (Shelly Duo RGBW)

## Slide 81
Configuración de acciones desde el Shelly Button 1
  Objetivo: enviar comandos a dispositivos Shelly
  En el menú Actions es posible configurar hasta 4 acciones
    Short Press: enviar un comando a una URL cuando el botón se presiona una vez
    Long Press: enviar un comando a una URL cuando el botón se mantiene presionado
    2x Short Press: enviar un comando a una URL cuando el botón se presiona dos veces
    3x Short Press: enviar un comando a una URL cuando el botón se presiona tres veces
  Una acción es un endpoint o URL que identifica el dispositivo Shelly y uno o varios comandos
    El formato de la URL se especifica en la API de los dispositivos Shelly
    http://dirección_IP_Shelly/tipo/canal?comando=valor
Unidad 5. Proyecto Práctico
Configuración de acciones con Shelly Button 1
3

## Slide 82
Configuración de acciones desde el Shelly Button 1
  Accede al dispositivo shelly button a través de un navegador http://<dirIP_shelly_button>
  Actions  Button Short Pressed URL
    Enabled
    http://dirIP_Shelly_button/color/0?turn=on&red=255&green=0&blue=0&White=0
  Actions  Button Long Pressed URL
    Enabled
    http://dirIP_Shelly_button/color/0?turn=off
Unidad 5. Proyecto Práctico
Configuración de acciones con Shelly Button 1
3

## Slide 83: Día 1
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones: eventos, condiciones, acciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Actualizar versión de Home Assistant
Agenda
sesión 2
3

## Slide 84
Una escena permite configurar el valor de estado de uno o varios dispositivos relacionados semánticamente
  Ejemplo: la escena “cine” incluye tres dispositivos con sus estados
  LUZ (estado=apagada),
  PERSIANA (estado=bajada) y
  TEMPERATURA (estado=20º C)
Al invocar una escena el estado de cada dispositivo definido se actualiza al valor configurado
Más simples que las automatizaciones, no tienen condiciones ni desencadenantes
Es posible definir una escena dentro de una automatización
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
3

## Slide 85
Configurar una escena:
  Desde la IU de Home Assistant en http://127.0.0.1:8123
  Settings  Automations & Scenes  Scenes  ADD SCENE
  Nombre de la escena y lista de dispositivos y su estado
Invocar una escena:
  Manual: Settings  Scenes o desde el Dashboard principal o Voice Assistants
    Click sobre el nombre de la escena
  Automática: desde dentro de una automatización
3
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas

## Slide 86
Definir la escena “Día de verano”
  shellycolorbulb: color=naranja (255,112,40)
Definir la escena “Día de invierno”
  shellycolorbulb: color=gris (186, 196, 200)
Añadir al Dashboard la tarjeta “Escenas” de tipo Entities
  Añadir las dos escenas
  Activar/Desactivar
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
3
Ejemplo práctico

## Slide 87
Una automatización es un conjunto de acciones repetibles que pueden ejecutarse automáticamente
  Desencadenantes o disparadores: Evento(s) necesario(s) para disparar la automatización:
    Suelen ser estados de dispositivos Developer Tools  States
  [OPCIONAL] Condiciones (And If): condiciones sobre el evento, dispositivos o entidades
  Acción (then do): acción a realizar (una escena, una notificación, servicio sobre un dispositivo, etc.)
    Developer Tools  Services
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Conjunto de acciones repetibles que pueden configurarse para que se ejecuten automáticamente. Las automatizaciones constan de tres componentes clave:
Desencadenantes: eventos que inician una automatización. Por ejemplo, cuando se pone el sol o se activa un sensor de movimiento.
Condiciones: pruebas opcionales que deben cumplirse antes de que se ejecute una acción. Por ejemplo, si hay alguien en casa.

## Slide 88
Settings  Automations & Scenes  Automations  CREATE AUTOMATION  Create new Automation
  When (evento)  Add Trigger
    Device: cuando un evento ocurre a un dispositivo, se especifica el dispositivo y el disparador (por ejemplo, para el shelly button, que se haya pulsado dos veces)
    Entity: cuando una entidad de un dispositivo (estado o atributo) cambia o cuando alcanza un determinado valor numérico
    Time and Location: cuando una persona entra/sale de una zona o cuando se alcanza una fecha/hora
    Geolocalización: eventos meteorológicos, incendios forestales, desastres naturales que ocurren en las proximidades de nuestra ubicación
    Home Assistant: especifica un desencadenante para cuando se arranca/apaga la instancia de HA
    MQTT: se activa cuando se recibe un mensaje con un topic/payload específico
    Sentencia: cuando se detecta una determinada frase desde nuestro asistente de voz
    Etiqueta: se activa cuando se escanea una etiqueta NFC
    Plantilla: se activa cuando una plantilla definida para una entidad se evalúa como verdadera ante un cambio de estado
    Webhook: cuando se recibe una petición web a un endpoint
    ….
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Conjunto de acciones repetibles que pueden configurarse para que se ejecuten automáticamente. Las automatizaciones constan de tres componentes clave:
Desencadenantes: eventos que inician una automatización. Por ejemplo, cuando se pone el sol o se activa un sensor de movimiento.
Condiciones: pruebas opcionales que deben cumplirse antes de que se ejecute una acción. Por ejemplo, si hay alguien en casa.
----
dispositivo: viene predeterminado, un dispositivo tenga un determinado valor
Entidad: cuando un dispositivo (estado o atributo) cambia o cuando alcanza un determinado valor. Es importante conocer el estado de los dispositivos, para ello, hemos de ir a la sección Developer Tools  State
Time and location:
Geolocalización: relacionadas con eventos del mundo real en las proximidades de la ubicación de home assistant, por ejemplo, incendios, terremotos, huracanes, etc. Existen plataformas que envían coordenadas de este tipo de eventos, y si vivimos dentro de la zona de estas plataformas se pueden configurar automatizaciones que ocurren cuando alguno de estos eventos tiene lugar. La mayoría de las plataformas son de EEUU
Home Assistant: tiene dos eventos: cuando se arranca y apaga el Home Assistant, se especifica una automatización para cuando se enciende y apaga
MQTT: se activa cuando se recibe un mensaje específico con un topic determinado, opcionamente también un payload
Sentencia: cuando se detecta una frase desde un asistente de voz tipo Google Home o Alexa
Etiqueta NFC: cuando escaneamos una determinada etiqueta NFC se activa la automatización
Plantillas: evalúan una plantilla EN cada cambio de estado en las entidades reconocidas, el disparador se activa si el cambio de estado hizo que la plantilla se mostrara con el valor de VERDADERO
Time and localizacion
Webhook: cuando se recibe una petición web a un endpoint

## Slide 89
Settings  Automations & Scenes  Automations  CREATE AUTOMATION  Create new Automation
  When (evento)  Add Trigger [EJEMPLOS]
    Device: « When Shelly Button Single Clicked »
    Entity: « When AEMET temperature is above 30 »
    Time and Location: « When it is June 6 at 10 o'clock»
    Geolocalización: « When a bush fire is reported»
    Home Assistant: « When Home Assistant is started»
    MQTT: « When an MQTT with topic /shellies/shellyht has been received»
    Sentencia: « When the sentence “House Keeping “ is said»
    Etiqueta: « When a tag is scanned»
    Plantilla: « When a template changes from false to true»
    Webhook: « When a Webhook payload has been received»
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Conjunto de acciones repetibles que pueden configurarse para que se ejecuten automáticamente. Las automatizaciones constan de tres componentes clave:
Desencadenantes: eventos que inician una automatización. Por ejemplo, cuando se pone el sol o se activa un sensor de movimiento.
Condiciones: pruebas opcionales que deben cumplirse antes de que se ejecute una acción. Por ejemplo, si hay alguien en casa.
----
dispositivo: viene predeterminado, un dispositivo tenga un determinado valor
Entidad: cuando un dispositivo (estado o atributo) cambia o cuando alcanza un determinado valor. Es importante conocer el estado de los dispositivos, para ello, hemos de ir a la sección Developer Tools  State
Time and location:
Geolocalización: relacionadas con eventos del mundo real en las proximidades de la ubicación de home assistant, por ejemplo, incendios, terremotos, huracanes, etc. Existen plataformas que envían coordenadas de este tipo de eventos, y si vivimos dentro de la zona de estas plataformas se pueden configurar automatizaciones que ocurren cuando alguno de estos eventos tiene lugar. La mayoría de las plataformas son de EEUU
Home Assistant: tiene dos eventos: cuando se arranca y apaga el Home Assistant, se especifica una automatización para cuando se enciende y apaga
MQTT: se activa cuando se recibe un mensaje específico con un topic determinado, opcionamente también un payload
Sentencia: cuando se detecta una frase desde un asistente de voz tipo Google Home o Alexa
Etiqueta NFC: cuando escaneamos una determinada etiqueta NFC se activa la automatización
Plantillas: evalúan una plantilla EN cada cambio de estado en las entidades reconocidas, el disparador se activa si el cambio de estado hizo que la plantilla se mostrara con el valor de VERDADERO
Time and localizacion
Webhook: cuando se recibe una petición web a un endpoint

## Slide 90
Settings  Automations & Scenes  Automations  CREATE AUTOMATION  Create new Automation
  And If (condition)  Add Condition
    Device: condiciones que deben cumplirse sobre un dispositivo
    Entity: condiciones sobre una entidad (estado o atributo)
    Time and Location: cuando alguien se encuentra en una zona, o sie el tiempo actual es antes o después de una determinada fecha y hora
    Building blocks: condiciones relacionadas por los operadores AND, NOT, OR
    Template: evalúa si una plantilla toma el valor VERDADERO
    …
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Los desencadenantes monitorizan el sistema para supervisar cambios de estado y una condición mira sólo el valor del estado.
Deben devolver el estado verdadero, ya que sino la automatización no se va a activar. Se puede especificar un conjunto de condiciones conectadas por medio de los operadores lógicos AND, NOT, OR
Device: conjunto de condiciones que deben cumplirse sobre un dispositivo, se pueden especificar una duración para esa condición
Entity: conjunto de condiciones sobre una entidad o estado, si tienen un determinado valor, o están por encima/abajo de un threshold
Time and location: cuando alguien se encuentra en una zona, o si el tiempo actual es antes o después de una fecha indicada

## Slide 91
Settings  Automations & Scenes  Automations  CREATE AUTOMATION  Create new Automation
  And If (condition)  Add Condition
    Device: « And If Shelly Button battery level is below 25% »
    Entity: « And If AEMET condition is cloudy»
    Time and Location: « And If children are in kitchen»
    Building blocks: « And If condition 1 and/or/not condition 2 holds»
    Template: « And If template 2 over device 2 holds»
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Los desencadenantes monitorizan el sistema para supervisar cambios de estado y una condición mira sólo el valor del estado.
Deben devolver el estado verdadero, ya que sino la automatización no se va a activar. Se puede especificar un conjunto de condiciones conectadas por medio de los operadores lógicos AND, NOT, OR
Device: conjunto de condiciones que deben cumplirse sobre un dispositivo, se pueden especificar una duración para esa condición
Entity: conjunto de condiciones sobre una entidad o estado, si tienen un determinado valor, o están por encima/abajo de un threshold
Time and location: cuando alguien se encuentra en una zona, o si el tiempo actual es antes o después de una fecha indicada

## Slide 92
Settings  Automations & Scenes  Automations  CREATE AUTOMATION  Create new Automation
  Then do (action)  Add Action
    Device: acción sobre un dispositivo, normalmente predefinidas para cada tipo (on, off, toggle)
    Media player: reproducir audio/vídeo sobre un asistente de voz o dispositivo inteligente
    Notification: enviar una notificación a un dispositivo o al panel de « Notificaciones »
    Remote: envía un comando a un dispositivo
    Scene: crear una nueva escenar o activar/borrar una escena ya predefinida
    To-do list: añadir/quitar/modificar elementos de una lista de la sección To-do lists
    Helpers: acción sobre un ayudante
    Building blocks: secuencias complejas de acciones condicionales que pueden repetirse y realizarse en paralelo o sólo si ocurre un determinado evento
    Services: invocar un servicio especificado en Developer  Services, definir o invocar una escena o automatización, ejecutar un backup, reproducir una respuesta en un asistente de voz, disparar un evento, etc.
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Dispositivos: existen dispositivos que tienen acciones ya predefinidas , por ejemplo, on, off, toggle

## Slide 93
Instalar el servicio Telegram en Home Assistant
  Desde un dispositivo móvil (o PC)
    Iniciar una conversación con @BotFather (Telegram  Buscar  Teclear «@BotFather »
    Teclear: /newbot
    Especificar un nombre para el bot (debe terminar en « bot »)
    Telegram proporcionará un enlace para acceder al bot y un token de acceso
    Iniciar  teclear /start
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Un bot es una cuenta que en lugar de estar asociado a un usuario están asociados a una aplicación, en este caso Home Assistant, esto nos permite enviar mensajes a Home Assistant o que Home Assistant nos envíe mensaje a nosotros

## Slide 94
Instalar el servicio Telegram en Home Assistant:
  Añadir el bot de Telegram en configuration.yaml
    Desde IU de Home Assistant Visual Studio Code  configuration.yaml
    Copiar el contenido del fichero telegraml.yaml en configuration.yaml
    Escribir en api_key y allowed_chat_ids el token devuelto por Telegram y eI ID del usuario (puedes obtenerlo mediante el comando getIdBot de Telegram)
  Crear un notificador para el bot de Telegram en configuration.yaml
    Desde IU de Home Assistant Visual Studio Code  configuration.yaml
    Copiar el contenido del fichero notifier-telegram.yaml en configuration.yaml
    Escribir en chat_id el ID del usuario y en name el nombre de usuario del bot creado
  Reiniciar Home Assistant
  Evaluar el servicio: Developer Tools  Services  YAML mode
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
Notes: Dispositivos: existen dispositivos que tienen acciones ya predefinidas , por ejemplo, on, off, toggle

## Slide 95
Instalar el servicio Telegram en Home Assistant:
  Evaluar el servicio: Developer Tools  Services  YAML mode
3
Unidad 6. Automatizaciones
Automatizaciones
service: notify.[username]
data:
message: The garage door has been open for 10 minutes
Notes: Dispositivos: existen dispositivos que tienen acciones ya predefinidas , por ejemplo, on, off, toggle

## Slide 96
Definir una automatización que,
en función de si es verano o invierno,
active las escenas “Día de verano” o “Día de invierno”,
y envíe una notificación al bot de Telegram un mensaje
  Verano: [AEMET condition = sunny] AND [shellyht.temperatura > 30]
  Invierno: [AEMET condition = cloudy] AND [shellyht.temperatura < 10]
Crear una tarjeta de tipo “Entidades” llamada Automatizaciones e incluir la automatización creada
Unidad 6. Automatizaciones
3
Automatizaciones
Ejemplo práctico

## Slide 97
Instalar Node-RED via docker-compose
  Acceder a Portainer via la URL https://127.0.0.1:9443
  Copiar el fichero stack-nodered.yaml dentro del stack "Stack HA"
  Modificar el stack  Deploy stack
  Crear el directorio /docker/nodered
  Modificar el stack  Deploy stack
  Verificar los logs
  Acceder a Node-RED en http://127.0.0.1:1880
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
3
$ sudo mkdir /docker/nodered

## Slide 98
Vincular Node-RED a Home Assistant
  HACS  Integrations
  Buscar una integración “Node-RED Companion”
  Seguir las instrucciones de instalación:
    Descargar, reiniciar Home Assistant, borrar la caché del navegador
  Verificar que la instalación se ha realizado correctamente
    HACS  Integrations  Node-RED Companion
Abrir Node-RED: http://127.0.0.1:1880
  Menú Manage Palette  Palette  Install
  Instalar “node-red-contrib-home-assistant-websocket”
  Debe aparecer en el menú izquierdo una sección “home assistant”
3
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED

## Slide 99
Instalar Telegram en Node-RED
  Abrir Node-RED: http://127.0.0.1:1880
  Menú Manage Palette  Palette  Install
  Instalar “node-red-contrib-telegrambot”
  Debe aparecer en el menú izquierdo una sección “telegram”
3
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED

## Slide 100
Vincular MQTT a Node-RED
  Acceder a Node-RED en http://127.0.0.1:1880
  Componentes MQTT en sección network:
    mqtt_in: conecta al broker MQTT para suscribirse a un topic
    mqtt_out: conecta al broker MQTT para publicar en un topic
  Añadir y configurar un flujo con dos nodos:
    mqtt_out: dirección IP del servidor MQTT (no localhost, comprobar Portainer), login/password y establecer un topic (ej. /topic/nodered)
    inject: no necesita configuración
    Conectar ambos (dibujar una línea) y Deploy
3
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED

## Slide 101
Vincular MQTT a Node-RED
  Desde la IU de Home Assistant  Settings  Devices & Services
    Seleccionar integración MQTT  Configure
    Establecer topic /topic/nodered (el mismo que indicaste en Node-RED)
    Start Listening
  Desde la IU de Node-RED, click sobre “timestamp” para inyectar mensajes
3
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED

## Slide 102
Realizar la misma automatización con Node-RED
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
Ejemplo práctico

## Slide 103
Realizar la misma automatización con Node-RED
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
Ejemplo práctico
Una automatización en Node-RED: se necesita conectar 3 nodos: 1) trigger; 2) function; 3) Telegram Sender

## Slide 104
Realizar la misma automatización con Node-RED
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
Ejemplo práctico
Configuración para trigger: se necesita especificar los bloques when, And If de una automatización

## Slide 105
Realizar la misma automatización con Node-RED
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
Ejemplo práctico
Configuración para function: se necesita especificar un mensaje con los campos ChatId, type, y content

## Slide 106
Realizar la misma automatización con Node-RED
Unidad 6. Automatizaciones
Node-RED
3
Ejemplo práctico
Configuración para Telegram sender: se necesita especificar el bot y el token de acceso

## Slide 107
Un script es una secuencia de acciones que Home Assistant ejecutará
Es similar a una automatización:
  No tienen desencadenantes ni condiciones,
  Debe ser invocado manualmente o desde una automatización o asistente de voz
Desde la IU de Home Assistant en http://127.0.0.1:8123
Settings  Automations & Scenes  Scripts  ADD SCRIPT
  Proporcionar un nombre, un icono
  Modo de ejecución: single, restart, queued, parallel
  Especificar el conjunto de acciones (idénticas a las
  de las automatizaciones)
Unidad 6. Automatizaciones
Scripts
3

## Slide 108
Crear un script que …
Unidad 6. Automatizaciones
Scripts
3
Ejemplo práctico

## Slide 109: Día 1
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones: eventos, condiciones, acciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Actualizar versión de Home Assistant
Agenda
sesión 2
3

## Slide 110
La barra lateral de Home Assistant contiene Developer Tools
  Yaml: validar la configuración, cargar nueva configuración o reiniciar
  States: obtener o actualizar el estado en una entidad
  Services: invocar servicios
  Template: crear plantillas
  Events: disparar eventos
  Statistics: lista de entidades estadísticas de larga duración
  Assist: permite ver cómo una frase es parseada por Home Assistant
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3

## Slide 111
Yaml:
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
YAML: Es posible validar la sintaxis del fichero de configuración de Home Assistant pulsando “Check Configuration” para en caso de error evitar el reinicio
Cuando los ficheros de configuración .yaml cambian es posible recargarlos de manera individual para aplicar los cambios
Es posible reiniciar Home Assistant pulsando “Restart”

## Slide 112
States:
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Obtener el valor de todas las entidades
Es posible colocar un valor de estado de cualquier entidad mediante el botón “Set State”

## Slide 113
States:
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Obtener el valor de todas las entidades
Es posible colocar un valor de estado de cualquier entidad mediante el botón “Set State”

## Slide 114
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Editor de plantillas que se evalúan utilizando el motor de plantillas Jinja2 con extensiones de Home Assistant
Útil cuando necesitamos parsear JSON (por ejemplo, de mensajes MQTT) y necesitamos extraer sus valores.
Ofrece una ventana de resultados para comprobar que la plantilla es correcta

## Slide 115
States:
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Obtener el valor de todas las entidades
Es posible colocar un valor de estado de cualquier entidad mediante el botón “Set State”

## Slide 116
States:
Unidad 7. Herramientas de Desarrolladores
Yaml, States, Services, Template, Events, Statistics, Assist
3
Si se encuentra una intención coincidente, Assist no puede interpretar la frase.
Si se encuentra una intención coincidente, se proporciona información sobre la acción que se realizará sobre qué entidades.
Este ejemplo muestra cómo se analizó la frase: “qué luces hay encendidas en la oficina”

## Slide 117: Día 1
Unidad 5. Proyecto práctico 2
Integración de dos actuadores (botón y bombilla inteligente Shelly)
Actualización del dashboard
Unidad 6. Automatizaciones
Básicas: escenas
Automatizaciones: eventos, condiciones, acciones
Node-RED
Avanzadas: programación de scripts
Unidad 7. Herramientas de desarrolladores
Yaml, States, Services, Templates, Events, Statistics, Assist
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
Backups
Acceso remoto
Actualizar versión de Home Assistant
Agenda
sesión 2
3

## Slide 118
Usuarios vs. Personas
  Usuarios: pueden iniciar sesión en Home Assistant desde cualquier dispositivo
    Rol: administrador y no administrador (pueden o no editar la configuración)
  Personas: sensores de ubicación
Settings People Add Person
  Si esa persona queremos que sea además usuario  “Allow person to login”
    Definir nombre, apellidos, password
    Definir rol: si es o no administrador
    Si puede loguearse sólo desde la red local
Borrar o modificar usuarios
  Sólo como administrador: Settings  People
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Gestión de usuarios
3

## Slide 119
Configuración del perfil de usuario
User Settings:
  Seleccionar el lenguaje
  Seleccionar el formato de números, fecha y hora, etc.
  Cambiar la contraseña
Browser settings:
  El dashboard principal
  Colores en los dashboards
  Seleccionar los dashboards visibles y cambiar el orden
  Ocultar la barra lateral (sidebar)
Gestión de usuarios
3
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 120
3
Gestión de usuarios
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Usuario: curso
En la pestaña “General” se accede a dos grupos de configuración: de usuario y de navegador
En la pestaña “Security” se puede cambiar la contraseña y configurar tokens de acceso

## Slide 121
Existen distintas posibilidades:
  Desde IU de Home Assistant: Settings  System  Backups
    Problema: no hace backup de una BD externa (ej. mariadb o influxdb)
    Crea un backup de la configuración de Home Assistant
    Permite restaurarlo en otra instalación en modo supervisor
Backups
Unidad 8. Aspectos de seguridad
3

## Slide 122
Existen distintas posibilidades:
  duplicati: software para crear backups de contenedores docker
    Instalar duplicati como contenedor docker vía docker-compose
      Descargar docker-compose de https://hub.docker.com/r/linuxserver/duplicati
      Acceder a Portainer via la URL https://127.0.0.1:9443
      Copiar el fichero stack-duplicati.yaml dentro del stack "Stack HA“
      Crear el directorio /docker/duplicati
      Modificar el stack  Deploy stack
      Verificar logs
Backups
Unidad 8. Aspectos de seguridad
3
$ sudo mkdir /docker/duplicati

## Slide 123
Creación de copias de seguridad
  Acceder al IU de duplicati en: http://127.0.0.1:8200
    Configuración básica: multiusuario/sólo un usuario
  Add backup  Configure a new backup
    Name: Home Assistant
    Description: Backup de Home Assistant
    Cifrado: AES-256 (opción por defecto)
    Contraseña: establecer la contraseña
    Backup Destination: Local, Google Drive, Dropbox, etc.
      Google Drive  AuthID
      Obtener un token de acceso para nuestra cuenta en Google Drive (seguir todos los pasos)
      Path on Server: directorio donde se almacenarán los backups (si no existe, lo crea) ej. backups
      Test connection
    Seleccionar los datos a guardar
      En el directorio /source seleccionar las carpetas a guardar
      Opciones de ejecución automática de manera periódica
3
Backups
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 124
Lanzar la ejecución del backup de manera manual
  Home  Seleccionar backup  Home Assistant  Run now
  Comprobar que se ha hecho en el directorio destino/verificar logs
Restaurar un backup
  Restore  Seleccionar Home Assistant (si se quiere restaurar todo)
   Seleccionar Direct Restore from backup files (recomendado)
  Storage Type: es el medio que indicaste en Backup Destination
  Backup Location: directorio de donde se recuperan los ficheros
  Contraseña
  Indicar los ficheros a restaurar y seleccionar ubicación en local
Backups
Unidad 8. Aspectos de seguridad
3

## Slide 125
Acceder a tu instancia de Home Assistant desde fuera de la red dónde está instalado desde cualquier dispositivo
Varias posibilidades:
  No necesitamos acceso remoto
  Abrir puertos en el router para configurar el acceso desde una red externa
  Home Assistant Cloud (Nabu Casa)
  VPNs Zero Config (ej. TailScale, OpenVPN, Wireguard)
    Utilizan una infraestructura de un tercero para crear una VPN sin apenas configuración en el router ni necesidad de abrir puertos al exterior
    Puedes acceder a la VPN desde cualquier ubicación y dispositivo
    Suelen tener planes gratuitos y planes de pago: TailScale soporta hasta 20 máquinas en su plan gratuito
Acceso remoto
Unidad 8. Aspectos de seguridad
3

## Slide 126
Acceso remoto
Registrarnos en TailScale con una cuenta de Google/GitHub (https://tailscale.com)
Añadir como primer dispositivo de la VPN el servidor de Home Assistant
  Ejecutar el script de instalación para Linux que se proporciona:
Desde el terminal de Linux, loguearte y acceder a la URL:
Añadir más dispositivos a la VPN
  Mismo proceso para cada máquina Linux (similar para Windows o Mac)
  Instalar la app TailScale en dispositivos móviles desde Play Store y seguir instrucciones
$ curl –fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
$ sudo tailscale up
To authenticate, visit:
https://login.tailscale.com/a/157a329e010875
3
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 127
Acceder a la consola de TailScale y verificar máquinas añadidas:
Abrir un navegador en el dispositivo móvil conectado y acceder a la instancia de Home Assistant usando la dirección IP proporcionada por Tailscale: http://100.80.227.92:8123
Es posible añadir un DNS a la VPN
  MagicDNS es el servidor DNS que reside en la red del servidor Home Assistant????
3
Acceso remoto
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 128
Añadir la integración TailScale a Home Assistant
  Settings  Devices & Services ADD INTEGRATION  TailScale
    Tailnet: por defecto, la cuenta de usuario con que hiciste login en TailScale
    En https://login.tailscale.com/admin/settings/authkeys generar una API Key en Settings  API Key
En el Dashboard principal (Overview) puedes ver los dispositivos de la VPN de TailScale, su configuración, añadir automatizaciones, etc.
3
Acceso remoto
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 129
3
Acceso remoto
Unidad 8. Aspectos de seguridad
Desde el dispositivo móvil añadido, en cualquier ubicación, y desde un navegador accedes a la instancia de Home Assistant a través de la dirección IP proporcionada por TailScale

## Slide 130
Nabu Casa es la compañía que lidera el proyecto Home Assistant
Home Assistant Cloud es el único servicio de Home Assistant que se basa en suscripción (5 dólares/mes)
  Acceso securizado a tu instancia de Home Assistant desde Internet sin ninguna configuración
  Sincronización automática con Amazon Alexa y Google Home
  Webhooks para IFTTT (“If This, Then That”)
  Servicio de TTS (Text To Speech)
  Las suscripciones financian el proyecto Home Assistant y garantizan su continuidad
Contratación del servicio o prueba de 30 días desde Settings  Home Assistant Cloud
3
Acceso remoto
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 131
Nabu Casa es la compañía que lidera el proyecto Home Assistant
3
Actualizar versión de Home Assistant
Unidad 8. Aspectos de seguridad

## Slide 132: Día 1
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRa
Introducción a LoRaWAN
Unidad 10. Instalación y configuración
Instalación de un servidor de red LoRa (ChirpStack)
Instalación y configuración del gateway
Unidad 11. Proyecto práctico 3
Configuración de un dispositivo LoRa
Adición del dispositivo a la antena
Integración de un sensor LoRa en HA
Personalización del dashboard
Agenda
sesión 3
3

## Slide 133: Día 1
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRa
Introducción a LoRaWAN
Unidad 10. Instalación y configuración
Instalación de un servidor de red LoRa (ChirpStack)
Instalación y configuración del gateway
Unidad 11. Proyecto práctico 3
Configuración de un dispositivo LoRa
Adición del dispositivo a la antena
Integración de un sensor LoRa en HA
Personalización del dashboard
Agenda
sesión 3
3

## Slide 134: Día 1
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRa
3
LoRa (Long Range) es una tecnología habilitadora de LP-WAN (Low Power-WAN) desarrollada por Semtech Corporation
  Comunicación de largo alcance, baja-tasa de datos, bajo consumo energético
Define un conjunto de parámetros en la capa física:
  Modulación: Chirp Spread Spectrum (CSS)
  Bandas de frecuencia ISM: 863-870 Mhz (en Europa)
    Ancho de banda (BW): division en 3 canales de 125 KHz, 250 KHz, 500 KHz (en Europa)
  Spreading Factor (SF): entre 7 y 12
  Potencia de TX: entre 5 y 23 dBm
  Ratio de codificación (CR): 4/5, 4/6, 4/7 y 4/8
  Formato de paquete: preámbulo (8 símbolos), cabecera opcional, payload variable, CRC
  Tasa de datos de TX: entre 0.3 y 5.5 kbps dependiendo de SF, BW and CR

## Slide 135: Día 1
3
Ventajas de LoRa:
  Larga distancia, puede cubrir distancias en exterior de hasta 8 km
  Robustez frente a interferencias y perturbaciones de la señal inalámbrica
  Bajo consumo, mínima energía para los dispositivos con tiempos de vida útil del orden de años
  Facilidad de despliegue, no requiere infraestructura de red (más allá del dispositivo y la antena) lo que implica además menores costes (equipamiento y operativos)
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRa
Notes: The duty cycle, i.e. the fraction of time during which a device using unlicensed bands can occupy a channel, is regulated in Europe by ETSI EN300.220 standard, which defines a maximum duty cycle of 1% for all sub-bands in the spectrum. This means that a LoRa device can transmit
up to 36 seconds per hour, which is a key constraint for IoT applications aimed at transmitting real-time data at high frequencies, or the ones that transmit multimedia data flows. Such a restriction impacts both on the length of the messages to transmit (payload) and on the time among messages.
In practice, an application using LoRa should be programmed to keep itself within these limits, which can be done by calculating in advance the maximum sampling period, the message payload, the airtime for that message and how much time an end-device should wait to transmit the next message.
Note that, in order to maintain the size of the payload as minimum as possible, an application could implement different techniques such as transmitting only aggregated data (avg, max, min), data compression, and avoiding transmitting nonbinary data (e.g. JSON, XML).
Up to date the LoRa modules support only half-duplex communication, which means a LoRa device cannot transmit and receive simultaneously

## Slide 136
3
Restricciones de LoRa:
  Ciclo de actividad (Duty Cycle, DC) limitado por el estándar ETSI EN300.200 al 1% para todos los canales del espectro
    DC=1%  36 segundos por hora
  Half-duplex: un dispositivo LoRa no puede transmitir y recibir simultáneamente
  Impacto en el tipo de aplicación:
    No es adecuado para aplicaciones que transmiten en tiempo real a altas frecuencias (ej. multimedia)
    En general, adecuado para aplicaciones IoT que necesitan transmitir esporádicamente pequeños mensajes de datos
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRa
Notes: The duty cycle, i.e. the fraction of time during which a device using unlicensed bands can occupy a channel, is regulated in Europe by ETSI EN300.220 standard, which defines a maximum duty cycle of 1% for all sub-bands in the spectrum. This means that a LoRa device can transmit
up to 36 seconds per hour, which is a key constraint for IoT applications aimed at transmitting real-time data at high frequencies, or the ones that transmit multimedia data flows. Such a restriction impacts both on the length of the messages to transmit (payload) and on the time among messages.
In practice, an application using LoRa should be programmed to keep itself within these limits, which can be done by calculating in advance the maximum sampling period, the message payload, the airtime for that message and how much time an end-device should wait to transmit the next message.
Note that, in order to maintain the size of the payload as minimum as possible, an application could implement different techniques such as transmitting only aggregated data (avg, max, min), data compression, and avoiding transmitting nonbinary data (e.g. JSON, XML).
Up to date the LoRa modules support only half-duplex communication, which means a LoRa device cannot transmit and receive simultaneously

## Slide 137
3
Airtime calculator for LoRaWAN (avbentem.github.io)
El usuario especifica el tamaño de la cabecera (13 a 23 bytes en LoRaWAN) y el del payload
Para distintos SFs (7..12) y BW (125, 250), dada la limitación del 1% de DC, se puede observar la distribución de paquetes (airtime), el tiempo de transmisión, y el número medio de paquetes/hora
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRa

## Slide 138
3
a) Tiempos de transmisión con SF=[7,12] y tamaño del payload=[10,150]
b) Tiempo de espera antes de transmitir el siguiente paquete
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRa

## Slide 139
3
LoRaWAN es un estándar de LoRa Alliance que especifica un protocol de acceso al medio (MAC) para un dispositivo LoRa
  Define el formato de los mensajes
  Define los parámetros de configuración regionales
  Identificación de dispositivos por medio de un devEUI,
  Diseñado para conectar “things” a Internet,
  Comunicación bidireccional,
  Seguridad extremo-a-extremo,
  Servicios de geolocalización y movilidad
  El estándar LoRaWAN fue ratificado por la ITU en 2021
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
Notes: Estándar ratificado por la ITU
As announced by the LoRa Alliance® on December 7, 2021, LoRaWAN® is officially approved as a standard for Low Power Wide Area Networking (LPWAN) by the International Telecommunication Union (ITU).
La especificación define los parámetros de la capa física del dispositivo a la infraestructura (LoRa®) y el protocolo (LoRaWAN®), por lo que ofrece una interoperabilidad sin fisuras entre fabricantes, como demuestra el programa de certificación de dispositivos.
Aunque la especificación define la implementación técnica, no define ningún modelo comercial ni tipo de despliegue (público, compartido, privado, empresarial), por lo que ofrece a la industria la libertad de innovar y diferenciar cómo se utiliza.
La especificación LoRaWAN® es desarrollada y mantenida por la LoRa Alliance®: una asociación abierta de miembros colaboradores.
diseñado para conectar de forma inalámbrica «objetos» que funcionan con baterías a Internet en redes regionales, nacionales o mundiales, y se centra en requisitos clave de la Internet de los objetos (IoT) como la comunicación bidireccional, la seguridad de extremo a extremo, la movilidad y los servicios de localización.
Geolocation- A LoRaWAN network can determine the location of end devices using triangulation without the need for GPS. A LoRa end device can be located if at least three gateways pick up its signal.
LoRaWAN enables end-devices may communicate with Internet-connected applications over long-range wireless connections providing also addressing and security. The LoRaWAN specification identifies three classes of devices: 1) Class A is the most basic class implemented by all enddevices,
it supports bi-directional communication where each uplink transmission (based on ALOHA protocol) is followed by two short downlink receive windows; 2) Class B implements also bi-directional communication and uses additional receive windows at scheduled times; and 3) Class C keeps receive windows open except when they are transmitting.

## Slide 140: Día 1
3
Arquitectura de red LoRaWAN “estrella de estrellas”
n dispositivos se conectan a una antena o Gateway LoRa
m gateways se conectan a un servidor de red
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
LoRaWAN Architecture | The Things Network
Notes: La arquitectura de red LoRaWAN® se despliega en una topología de estrella de estrellas en la que las pasarelas retransmiten mensajes entre los dispositivos finales y un servidor de red central. Las pasarelas están conectadas al servidor de red a través de conexiones IP estándar y actúan como un puente transparente, convirtiendo simplemente los paquetes RF en paquetes IP y viceversa. La comunicación inalámbrica aprovecha las características de largo alcance de la capa física LoRaÒ, permitiendo un enlace de un solo salto entre el dispositivo final y una o varias pasarelas. Todos los modos son capaces de comunicación bidireccional, y hay soporte para grupos de direccionamiento multidifusión para hacer un uso eficiente del espectro durante tareas como actualizaciones de Firmware Over-The-Air (FOTA) u otros mensajes de distribución masiva.

## Slide 141: Día 1
3
Arquitectura de red LoRaWAN “estrella de estrellas”
n dispositivos se conectan a una antena o Gateway LoRa
m gateways se conectan a un servidor de red
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
LoRaWAN Architecture | The Things Network
Dispositivos finales: sensores o actuadores que usan LoRa como capa física
Notes: End Devices - sensors or actuators send LoRa modulated wireless messages to the gateways or receive messages wirelessly back from the gateways. .
Gateways - receive messages from end devices and forward them to the Network Server.
Network Server - a piece of software running on a server that manages the entire network.
Application servers - a piece of software running on a server that is responsible for securely processing application data.
Join Server - a piece of software running on a server that processes join-request messages sent by end devices (The Join Server is not shown in the above figure).
End devices communicate with nearby gateways and each gateway is connected to the network server. LoRaWAN networks use an ALOHA based protocol, so end devices don’t need to peer with specific gateways. Messages sent from end devices travel through all gateways within range. These messages are received by the Network Server. If the Network Server has received multiple copies of the same message, it keeps a single copy of the message and discards others. This is known as message deduplication.
Let’s examine each element of the LoRaWAN network in detail

## Slide 142: Día 1
3
Arquitectura de red LoRaWAN “estrella de estrellas”
n dispositivos se conectan a una antena o Gateway LoRa
m gateways se conectan a un servidor de red
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
LoRaWAN Architecture | The Things Network
Dispositivos finales: sensores o actuadores que usan LoRa como capa física
Gateway: reenvían mensajes desde los dispositivos finales al Servidor de Red
Notes: End Devices - sensors or actuators send LoRa modulated wireless messages to the gateways or receive messages wirelessly back from the gateways. .
Gateways - receive messages from end devices and forward them to the Network Server.
Network Server - a piece of software running on a server that manages the entire network.
Application servers - a piece of software running on a server that is responsible for securely processing application data.
Join Server - a piece of software running on a server that processes join-request messages sent by end devices (The Join Server is not shown in the above figure).
End devices communicate with nearby gateways and each gateway is connected to the network server. LoRaWAN networks use an ALOHA based protocol, so end devices don’t need to peer with specific gateways. Messages sent from end devices travel through all gateways within range. These messages are received by the Network Server. If the Network Server has received multiple copies of the same message, it keeps a single copy of the message and discards others. This is known as message deduplication.
Let’s examine each element of the LoRaWAN network in detail

## Slide 143: Día 1
3
Arquitectura de red LoRaWAN “estrella de estrellas”
n dispositivos se conectan a una antena o Gateway LoRa
m gateways se conectan a un servidor de red
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
LoRaWAN Architecture | The Things Network
Dispositivos finales: sensores o actuadores que usan LoRa como capa física
Gateway: reenvían mensajes desde los dispositivos finales al Servidor de Red
Servidor de Red: software que ejecuta en un computador y que maneja toda la red de dispositivos finales y gateways
Notes: End Devices - sensors or actuators send LoRa modulated wireless messages to the gateways or receive messages wirelessly back from the gateways. .
Gateways - receive messages from end devices and forward them to the Network Server.
Network Server - a piece of software running on a server that manages the entire network.
Application servers - a piece of software running on a server that is responsible for securely processing application data.
Join Server - a piece of software running on a server that processes join-request messages sent by end devices (The Join Server is not shown in the above figure).
End devices communicate with nearby gateways and each gateway is connected to the network server. LoRaWAN networks use an ALOHA based protocol, so end devices don’t need to peer with specific gateways. Messages sent from end devices travel through all gateways within range. These messages are received by the Network Server. If the Network Server has received multiple copies of the same message, it keeps a single copy of the message and discards others. This is known as message deduplication.
Let’s examine each element of the LoRaWAN network in detail

## Slide 144: Día 1
3
Arquitectura de red LoRaWAN “estrella de estrellas”
n dispositivos se conectan a una antena o Gateway LoRa
m gateways se conectan a un servidor de red
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
LoRaWAN Architecture | The Things Network
Dispositivos finales: sensores o actuadores que usan LoRa como capa física
Gateway: reenvían mensajes desde los dispositivos finales al Servidor de Red
Servidor de Red: software que ejecuta en un computador y que maneja toda la red de dispositivos finales y gateways
Servidor de Aplicación: software responsable del procesamiento seguro de los datos de las aplicaciones
Notes: End Devices - sensors or actuators send LoRa modulated wireless messages to the gateways or receive messages wirelessly back from the gateways. .
Gateways - receive messages from end devices and forward them to the Network Server.
Network Server - a piece of software running on a server that manages the entire network.
Application servers - a piece of software running on a server that is responsible for securely processing application data.
Join Server - a piece of software running on a server that processes join-request messages sent by end devices (The Join Server is not shown in the above figure). está en la antenna
End devices communicate with nearby gateways and each gateway is connected to the network server. LoRaWAN networks use an ALOHA based protocol, so end devices don’t need to peer with specific gateways. Messages sent from end devices travel through all gateways within range. These messages are received by the Network Server. If the Network Server has received multiple copies of the same message, it keeps a single copy of the message and discards others. This is known as message deduplication.
Let’s examine each element of the LoRaWAN network in detail

## Slide 145: Día 1
3
Especificación de parámetros regionales LoRaWAN en Europa (Banda EU863-870 MHz)
  Canales , tasa de datos, ciclo de actividad, payload máximo, etc.
  Ver el listado completo en: EU863-870 MHz Band | The Things Network
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
Channel frequency (MHz) | Bandwidth (kHz) | LoRa data rate (DR) | Bit rate
868.10 | 125 | DR0 – DR5 | 0.3 – 5 kbps
868.30 | 125 | DR0 – DR5 | 0.3 – 5 kbps
868.50 | 125 | DR0 – DR5 | 0.3 – 5 kbps

## Slide 146: Día 1
3
Identificación de dispositivos LoRaWAN
  DevEUI: Identificador de dispositivo final de 64 bits, EUI-64 [única], definido por el fabricante
  DevAddr: Dirección de dispositivo de 32 bits [no única] retornada al dispositivo tras activación
  AppEUI: Identificador de aplicación de 64 bits, EUI-64 [única]
  GatewayEUI: Identificador de puerta de enlace de 64 bits, EUI-64 [única]
  AppKey: Clave sólo conocida por el dispositivo y por la aplicación que permite derivar las dos claves de sesión durante el procedimiento de activación [no única]
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
Notes: DevEUI - Identificador de dispositivo final de 64 bits, EUI-64 (único)
DevAddr - dirección de dispositivo de 32 bits (no única)
AppEUI - identificador de aplicación de 64 bits, EUI-64 (único)
GatewayEUI – identificador de puerta de enlace de 64 bits, EUI-64 (único)
--
La clave de aplicación (AppKey) sólo es conocida por el dispositivo y por la aplicación. Los dispositivos activados dinámicamente (OTAA) utilizan la clave de aplicación (AppKey) para derivar las dos claves de sesión durante el procedimiento de activación. En The Things Network puedes tener una AppKey por defecto que será usada para activar todos los dispositivos, o personalizar la AppKey por dispositivo.
Contadores de Fotogramas

## Slide 147: Día 1
3
Conjunto de claves que proporcionan seguridad en LoRaWAN:
  Autenticación e integridad de datos mediante el algoritmo AES-128
  Cifrado vía dos capas de criptografía, únicas para cada dispositivo y sesión:
    Network Session Key (NwkSKey): clave de sesión de red única de 128 bits compartida entre el dispositivo final y el servidor de red
    Application Session Key (AppSKey): o clave de sesión de aplicación única de 128 bits compartida extremo a extremo a nivel de aplicación.
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
Notes: La seguridad es una preocupación primordial para cualquier despliegue masivo de IoT y la especificación LoRaWAN® define dos capas de criptografía:
Una clave de sesión de red única de 128 bits compartida entre el dispositivo final y el servidor de red.
Una clave de sesión de aplicación (AppSKey) única de 128 bits compartida de extremo a extremo a nivel de aplicación.
La Clave de Sesión de Red (NwkSKey) se utiliza para la interacción entre el Nodo y el Servidor de Red. Esta clave se utiliza para validar la integridad de cada mensaje mediante su Código de Integridad de Mensaje (MIC check). Este MIC es similar a una suma de comprobación, salvo que impide la manipulación intencionada de un mensaje. Para ello, LoRaWAN utiliza AES-CMAC. En el backend de The Things Network esta validación también se usa para mapear una dirección de dispositivo no única (DevAddr) a un DevEUI y AppEUI únicos.
La clave de sesión de la aplicación (AppSKey) se utiliza para cifrar y descifrar la carga útil. La carga útil está totalmente encriptada entre el Nodo y el componente Handler/Servidor de Aplicaciones de The Things Network (que podrás ejecutar en tu propio servidor). Esto significa que nadie excepto tú es capaz de leer el contenido de los mensajes que envías o recibes.
Estas dos claves de sesión (NwkSKey y AppSKey) son únicas por dispositivo, por sesión. Si activas tu dispositivo de forma dinámica (OTAA), estas claves se vuelven a generar en cada activación. Si activa el dispositivo de forma estática (ABP), estas claves son las mismas hasta que las cambie.

## Slide 148: Día 1
3
Tipos de mensajes LoRaWAN
  En función del destino del mensaje:
    enlace ascendente (uplink): desde el dispositivo al servidor de red
    enlace descendente (downlink): desde el servidor de red al dispositivo
  En función de su contenido:
    de activación:
      join-request: mensaje uplink para la activación por aire (OTAA)
      join-accept: mensaje downlink para la activación por aire (OTAA)
    de datos/comandos:
      Unconfirmed data UP/DOWN: mensaje uplink/downlink para el que no se solicita confirmación
      Confirmed data UP/DOWN: mensaje uplink/downlink que solicita confirmación
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
Notes: Mensajes de enlace ascendente y descendente.:
Mensajes Uplink - Los mensajes Uplink son enviados por los dispositivos finales al Servidor de Red retransmitidos por una o varias pasarelas. Si el mensaje de enlace ascendente pertenece al Servidor de Aplicaciones o al Servidor de Unión, el Servidor de Red lo reenvía al receptor correcto.
Mensajes de enlace descendente - Cada mensaje de enlace descendente es enviado por el Servidor de Red a un único dispositivo final y es retransmitido por una única pasarela. Esto incluye también algunos mensajes iniciados por el Servidor de Aplicaciones y el Join Server.
Tipos de mensajes MAC y sus usos.
Un mensaje de enlace descendente, utilizado por el procedimiento de activación por aire (OTAA).
Envío de comandos MAC en el campo FOpts.
Envío de comandos MAC y datos de aplicación en el campo FRMPayload.
Claves utilizadas para cifrar cada campo que transporta comandos MAC y datos de aplicación.
Claves utilizadas para calcular el Código de Integridad de Mensaje (MIC) de cada mensaje.

## Slide 149: Día 1
3
Activación de un dispositivo LoRaWAN
  Procedimiento para el registro del dispositivo en la red LoRa y es obligatorio antes de enviar y recibir mensajes
  Existen dos procedimientos:
    Activación por aire (Over The Air Activation, OTAA): el dispositivo se une a la red, se le asigna una dirección de dispositivo dinámica y se negocian las claves de seguridad [más seguro]
    Activación por personalización (Activation By Personalization, ABP): requiere codificar la dirección del dispositivo y sus claves de seguridad
  Tras la activación el dispositivo adquiere su dirección y claves:
    DevAddr, Application Session Key, Network Key (LoRaWAN 1.0.x)
    DevAddr, Application Session Key, Network Key, Network Session Key, y otras claves (LoRaWAN 1.1)
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
Notes: Todo dispositivo final debe registrarse en una red antes de enviar y recibir mensajes. Este procedimiento se conoce como activación. Hay dos métodos de activación disponibles:
Activación por aire (OTAA): el método de activación más seguro y recomendado para los dispositivos finales. Los dispositivos realizan un procedimiento de unión con la red, durante el cual se asigna una dirección de dispositivo dinámica y se negocian las claves de seguridad con el dispositivo.
Activación por personalización (ABP): requiere codificar la dirección del dispositivo y las claves de seguridad en el mismo. ABP es menos segura que OTAA y también tiene el inconveniente de que los dispositivos no pueden cambiar de proveedor de red sin cambiar manualmente las claves en el dispositivo.El procedimiento de unión para LoRaWAN 1.0.x y 1.1 es ligeramente diferente. Las dos secciones siguientes describen el procedimiento de unión para LoRaWAN 1.0.x y 1.1 por separado.
DevAddr - una dirección de dispositivo de 32 bits asignada por el Servidor de Red para identificar el dispositivo final dentro de la red actual.
DevAddr - a 32-bit device address assigned by the Network Server to identify the end device within the current network.
NwkSKey - the network session key is used by the end device and Network Server to calculate and verify the Message Integrity Code (MIC) of all data messages for ensuring message integrity. The NwkSKey is also used to encrypt and decrypt payloads with MAC commands.
AppSKey - the application session key is used to encrypt and decrypt application payloads in data messages for ensuring message confidentiality
FNwkSIntKey - una clave de sesión de red que es utilizada por el dispositivo final para calcular el MIC (parcialmente) de todos los mensajes de datos de enlace ascendente para asegurar la integridad del mensaje.
SNwkSIntKey - clave de sesión de red que utiliza el dispositivo final para calcular el MIC (parcialmente) de todos los mensajes de datos de enlace ascendente y calcular el MIC de todos los mensajes de datos de enlace descendente para garantizar la integridad de los mensajes.
NwkSEncKey: clave de sesión de red que se utiliza para cifrar y descifrar las cargas útiles con comandos MAC de los mensajes de datos de enlace ascendente y descendente para garantizar la confidencialidad de los mensajes.
AppSKey - una clave de sesión utilizada tanto por el servidor de aplicaciones como por el dispositivo final para cifrar y descifrar los datos de aplicación en los mensajes de datos para garantizar la confidencialidad de los mensajes.

## Slide 150: Día 1
3
Activación OTAA en LoRaWAN1.0.x (izquierda) y LoRaWAN 1.1 (derecha)
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
Antes de la activación, la AppEUI, DevEUI y AppKey deben estar almacenadas en el dispositivo final. La AppKey es una clave secreta AES-128 bits conocida como clave raíz. La AppEUI y la DevEUI no son secretas y son visibles para todos.
Notes: Todo dispositivo final debe registrarse en una red antes de enviar y recibir mensajes. Este procedimiento se conoce como activación. Hay dos métodos de activación disponibles:
Activación por aire (OTAA): el método de activación más seguro y recomendado para los dispositivos finales. Los dispositivos realizan un procedimiento de unión con la red, durante el cual se asigna una dirección de dispositivo dinámica y se negocian las claves de seguridad con el dispositivo.
Activación por personalización (ABP): requiere codificar la dirección del dispositivo y las claves de seguridad en el mismo. ABP es menos segura que OTAA y también tiene el inconveniente de que los dispositivos no pueden cambiar de proveedor de red sin cambiar manualmente las claves en el dispositivo.El procedimiento de unión para LoRaWAN 1.0.x y 1.1 es ligeramente diferente. Las dos secciones siguientes describen el procedimiento de unión para LoRaWAN 1.0.x y 1.1 por separado.

## Slide 151: Día 1
3
Activación ABP en LoRaWAN1.0.x
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
Notes: La activación por personalización (ABP) vincula directamente un dispositivo final a una red preseleccionada, evitando el procedimiento de activación por aire. La activación por personalización es el método de activación menos seguro, y también tiene el inconveniente de que los dispositivos no pueden cambiar de proveedor de red sin cambiar manualmente las claves en el dispositivo. En el proceso ABP no interviene un Join Server.Un dispositivo final activado mediante el método ABP sólo puede funcionar con una única red y mantiene la misma sesión de seguridad durante toda su vida útil.

## Slide 152: Día 1
3
Activación ABP en LoRaWAN 1.1
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN

## Slide 153: Día 1
3
Clases de dispositivos LoRaWAN
  Clase A: Dispositivos de bajo consumo (por defecto)
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
El dispositivo final transmite 1 mensaje uplink seguido por dos ventanas cortas de transmisión RX1 y RX2
El servidor de red puede responder un mensaje downlink utilizando la primera o la segunda ventana, pero no ambas
Notes: LoRaWAN tiene tres clases diferentes de dispositivos de punto final para abordar las distintas necesidades reflejadas en la amplia gama de aplicaciones:
Clase A - Dispositivos finales bidireccionales de bajo consumo: La clase por defecto que deben soportar todos los dispositivos finales LoRaWAN, la comunicación de clase A siempre la inicia el dispositivo final y es totalmente asíncrona. Cada transmisión de enlace ascendente puede enviarse en cualquier momento y va seguida de dos ventanas cortas de enlace descendente, lo que da la oportunidad de una comunicación bidireccional o de comandos de control de red si es necesario. Se trata de un protocolo de tipo ALOHA.El dispositivo final puede entrar en modo de espera de bajo consumo durante el tiempo definido por su propia aplicación: no hay necesidad de que la red se despierte periódicamente. Esto convierte a la clase A en el modo de funcionamiento de menor consumo, al tiempo que permite la comunicación de enlace ascendente en cualquier momento. Dado que la comunicación de enlace descendente debe seguir siempre a una transmisión de enlace ascendente con una programación definida por la aplicación del dispositivo final, la comunicación de enlace descendente debe almacenarse en el servidor de red hasta el siguiente evento de enlace ascendente.
Clase B - Dispositivos finales bidireccionales con latencia de enlace descendente determinista:
Clase B - Dispositivos finales bidireccionales con latencia de enlace descendente determinista:Además de las ventanas de recepción iniciadas por la clase A, los dispositivos de clase B se sincronizan con la red mediante balizas periódicas y abren «franjas de ping» de enlace descendente a horas programadas. Esto proporciona a la red la capacidad de enviar comunicaciones de enlace descendente con una latencia determinista, pero a expensas de un cierto consumo de energía adicional en el dispositivo final. La latencia es programable hasta 128 segundos para adaptarse a diferentes aplicaciones, y el consumo de energía adicional es lo suficientemente bajo como para seguir siendo válido para aplicaciones alimentadas por batería.
Clase C: latencia más baja, dispositivos finales bidireccionales: Además de la estructura de clase A de enlace ascendente seguido de dos ventanas de enlace descendente, la clase C reduce aún más la latencia en el enlace descendente manteniendo abierto el receptor del dispositivo final en todo momento en que el dispositivo no esté transmitiendo (semidúplex). De este modo, el servidor de red puede iniciar una transmisión de enlace descendente en cualquier momento suponiendo que el receptor del dispositivo final está abierto, por lo que no hay latencia. El compromiso es el consumo de energía del receptor (hasta ~50mW), por lo que la clase C es adecuada para aplicaciones en las que se dispone de alimentación continua.En el caso de los dispositivos alimentados por batería, es posible cambiar temporalmente de modo entre las clases A y C, lo que resulta útil para tareas intermitentes como las actualizaciones de firmware por aire.

## Slide 154: Día 1
3
Clases de dispositivos LoRaWAN
  Clase A: Dispositivos de bajo consumo (por defecto)
  Clase B: Dispositivos con latencia de enlace descendente determinista
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
El dispositivo final puede comportarse como un dispositivo de clase A, pero también puede abrir periódicamente ventanas de recepción llamadas PING SLOTS, y pueden recibir mensajes BEACON para sincronizar con las pasarelas
Notes: Los dispositivos de clase B amplían las capacidades de los de clase A abriendo periódicamente ventanas de recepción denominadas ping slots para recibir mensajes de enlace descendente. La red emite periódicamente una baliza sincronizada en el tiempo (unidifusión y multidifusión) a través de las pasarelas, que es recibida por los dispositivos finales. Estas balizas proporcionan una referencia de tiempo para los dispositivos finales, permitiéndoles alinear sus relojes internos con la red. Esto permite al servidor de red saber cuándo enviar un enlace descendente a un dispositivo específico o a un grupo de dispositivos. El tiempo entre dos balizas se conoce como periodo de baliza.
Después de un enlace ascendente, las dos ventanas de recepción cortas, RX1 y RX2, se abrirán de forma similar a los dispositivos de clase A.

## Slide 155: Día 1
3
Clases de dispositivos LoRaWAN
  Clase A: Dispositivos de bajo consumo (por defecto)
  Clase B: Dispositivos con latencia de enlace descendente determinista
  Clase C: dispositivos con latencia más baja
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN
El dispositivo final mantiene abierta la ventana de transmisión RX2 hasta que se tx el siguiente mensaje uplink
Notes: Los dispositivos de clase C amplían las capacidades de los de clase A manteniendo abiertas las ventanas de recepción a menos que transmitan un enlace ascendente, como se muestra en la figura siguiente. Por lo tanto, los dispositivos de clase C pueden recibir mensajes de enlace descendente casi en cualquier momento, por lo que tienen una latencia muy baja para los enlaces descendentes. Estos mensajes de enlace descendente pueden utilizarse para activar determinadas funciones de un dispositivo, como reducir el brillo de una farola o encender la válvula de corte de un contador de agua.
Los dispositivos de clase C abren dos ventanas de recepción, RX1 y RX2, de forma similar a los de clase A. Sin embargo, la ventana de recepción RX2 permanece abierta hasta la siguiente transmisión de enlace ascendente. Después de que el dispositivo envíe un enlace ascendente, se abre una ventana de recepción RX2 corta, seguida de una ventana de recepción RX1 corta y, a continuación, se abre la ventana de recepción RX2 continua. Esta ventana de recepción RX2 permanece abierta hasta que se programa el siguiente enlace ascendente. Los enlaces ascendentes se envían cuando no hay ningún enlace descendente en curso.

## Slide 156
3
What is LoRaWAN® Specification - LoRa Alliance® (lora-alliance.org)
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRaWAN

## Slide 157: Día 1
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRa
Introducción a LoRaWAN
Unidad 10. Instalación y configuración
Instalación de un servidor de red LoRa (ChirpStack)
Instalación y configuración del gateway
Unidad 11. Proyecto práctico 3
Configuración de un dispositivo LoRa
Adición del dispositivo a la antena
Integración de un sensor LoRa en HA
Personalización del dashboard
Agenda
sesión 3
3

## Slide 158: Día 1
3
What is LoRaWAN® Specification - LoRa Alliance® (lora-alliance.org)
Arquitectura de red LoRaWAN “estrella de estrellas”
n dispositivos se conectan a una antena o Gateway LoRa
m gateways se conectan a un servidor de red
Unidad 10. Instalación y configuración
Arquitectura de red

## Slide 159: Día 1
3
ChirpStack es un servidor de red LoRaWAN de código abierto que puede utilizarse para configurar redes públicas o privadas LoRaWAN
  Proporciona una interfaz web para la gestión de gateways, dispositivos finales y aplicaciones
  Soporta las clases de dispositivos A, B y C
  Soporta las versiones LoRaWAN 1.0.0, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.1
  Soporte las bandas de frecuencia utilizadas alrededor del mundo: Europa (EU868, EU433), India (IN865), China (CN470, CN779), Australia (AU915), Estados Unidos (US915), etc.
  Proporciona integraciones com provedores cloud, bases de datos y servicios utilizados para el manejo de datos de dispositivos
Instalación de un servidor de red (ChirpStack)
Unidad 10. Instalación y configuración
Notes: ChirpStack es un servidor de red LoRaWAN de código abierto que se puede utilizar para configurar redes LoRaWAN privadas o públicas. ChirpStack proporciona una interfaz web para la gestión de puertas de enlace, dispositivos y arrendatarios, así como para configurar integraciones de datos con los principales proveedores de la nube, bases de datos y servicios comúnmente utilizados para el manejo de datos de dispositivos. ChirpStack proporciona una API basada en gRPC que se puede utilizar para integrar o ampliar ChirpStack.

## Slide 160: Día 1
3
Instalación de un servidor de red (ChirpStack)
Unidad 10. Instalación y configuración
Arquitectura de ChirpStack:
Componentes de ChirpStack:
ChirpStack Gateway Bridge: gestiona la comunicación con las pasarelas LoRa
Chirpstack Network Server: implementación del servidor de red LoRaWAN
Chirpstack Application Server: implementación de un servidor de aplicaciones LoRaWAN
Notes: ChirpStack proporciona componentes de código abierto para redes LoRaWAN. Juntos forman una solución lista para usar que incluye una interfaz web fácil de usar para la gestión de dispositivos y API para la integración. La arquitectura modular permite la integración en infraestructuras ya existentes. Todos los componentes tienen licencia MIT y pueden utilizarse con fines comerciales. Se proporcionan los siguientes componentes:
ChirpStack Gateway Bridge: gestiona la comunicación con las pasarelas LoRaWAN.
ChirpStack Network Server: una implementación del servidor de red LoRaWAN
ChirpStack Application Server: implementación de un servidor de aplicaciones LoRaWAN.
Sistema operativo de la pasarela ChirpStack: Sistema operativo basado en Linux para ejecutar la pila (completa) ChirpStack en una pasarela LoRa basada en Raspberry Pi.

## Slide 161: Día 1
3
Instalación de un servidor de red (ChirpStack)
Unidad 10. Instalación y configuración
Arquitectura de ChirpStack (I):
  Dispositivos LoRa: envían datos al servidor de red a través de una o varias pasarelas o gateways
  Gateway o pasarela LoRa: dispositivo que escucha en varios canales simultáneamente y reenvía los datos recibidos desde los dispositivos a un servidor de red
    El SW que se ejecuta en la pasarela LoRa se denomina Packet Forwarder, y tiene distintas implementaciones (Semtech UDP Packet Forwarder, Semtech Basic Station Packet Forwarder)
Notes: Los dispositivos LoRaWAN (que no aparecen en el gráfico anterior) son los que envían datos al servidor de red ChirpStack (a través de una o varias pasarelas LoRa). Estos dispositivos podrían ser, por ejemplo, sensores que midan la calidad del aire, la temperatura, la humedad, la ubicación
---
Pasarela LoRa
Una Pasarela LoRa escucha (normalmente) 8 o más canales simultáneamente y reenvía los datos recibidos (de los dispositivos) a un servidor de red LoRaWAN (en este caso el Servidor de Red ChirpStack). El software que se ejecuta en la pasarela LoRa responsable de la recepción y el envío se denomina Packet Forwarder. Implementaciones comunes son el Semtech UDP Packet Forwarder y el Semtech Basic Station Packet Forwarder.
Puente de pasarela ChirpStack
El ChirpStack Gateway Bridge se sitúa entre el Packet Forwarder y el broker MQTT. Transforma el formato del Packet Forwarder (como el protocolo Semtech UDP Packet Forwarder) en un formato de datos utilizado por los componentes ChirpStack. También proporciona integraciones con varias plataformas en la nube como GCP Cloud IoT Core y Azure IoT Hub.
Servidor de red ChirpStack
El ChirpStack Network Server es un servidor de red LoRaWAN, responsable de gestionar el estado de la red. Tiene conocimiento de las activaciones de dispositivos en la red y es capaz de gestionar las peticiones de unión cuando los dispositivos quieren unirse a la red.
Cuando los datos son recibidos por múltiples pasarelas, el Servidor de Red ChirpStack de-duplicará estos datos y los reenviará como una carga útil al Servidor de Aplicaciones ChirpStack. Cuando un servidor de aplicaciones necesita enviar datos de vuelta a un dispositivo, el Servidor de Red ChirpStack mantendrá estos elementos en cola, hasta que sea capaz de enviarlos a una de las pasarelas.
Servidor de aplicaciones ChirpStack
El servidor de aplicaciones ChirpStack es un servidor de aplicaciones LoRaWAN, compatible con el servidor de red ChirpStack. Proporciona una interfaz web y APIs para la gestión de usuarios, organizaciones, aplicaciones, pasarelas y dispositivos.Los datos de enlace ascendente recibidos se reenvían a una o varias integraciones configuradas.

## Slide 162: Día 1
3
Instalación de un servidor de red (ChirpStack)
Unidad 10. Instalación y configuración
Arquitectura de ChirpStack (II):
  Puente de pasarela ChirpStack (ChirpStack Gateway Bridge):
    Se sitúa entre el Packet Forwarder y el broker MQTT
    Transforma el formato del Packet Forwarder (ej. Semtech UDP Packet Forwarder) en un formato de datos utilizado por los componentes ChirpStack.
  Servidor de red ChirpStack (ChirpStack Network Server): servidor de red LoRaWAN, responsable de gestionar el estado de la red:
    Tiene conocimiento de las activaciones de dispositivos en la red y es capaz de gestionar las peticiones de unión cuando los dispositivos quieren unirse a la red.
  Servidor de aplicaciones ChirpStack (ChirpStack Application Server): es un servidor de aplicaciones LoRaWAN, compatible con el servidor ChirpStack.
    Proporciona una interfaz web y APIs para la gestión de usuarios, organizaciones, aplicaciones, pasarelas y dispositivos.
    Los datos uplink recibidos se reenvían a una o varias integraciones configuradas.
Notes: Los dispositivos LoRaWAN (que no aparecen en el gráfico anterior) son los que envían datos al servidor de red ChirpStack (a través de una o varias pasarelas LoRa). Estos dispositivos podrían ser, por ejemplo, sensores que midan la calidad del aire, la temperatura, la humedad, la ubicación
---
Pasarela LoRa
Una Pasarela LoRa escucha (normalmente) 8 o más canales simultáneamente y reenvía los datos recibidos (de los dispositivos) a un servidor de red LoRaWAN (en este caso el Servidor de Red ChirpStack). El software que se ejecuta en la pasarela LoRa responsable de la recepción y el envío se denomina Packet Forwarder. Implementaciones comunes son el Semtech UDP Packet Forwarder y el Semtech Basic Station Packet Forwarder.
Puente de pasarela ChirpStack
El ChirpStack Gateway Bridge se sitúa entre el Packet Forwarder y el broker MQTT. Transforma el formato del Packet Forwarder (como el protocolo Semtech UDP Packet Forwarder) en un formato de datos utilizado por los componentes ChirpStack. También proporciona integraciones con varias plataformas en la nube como GCP Cloud IoT Core y Azure IoT Hub.
Servidor de red ChirpStack
El ChirpStack Network Server es un servidor de red LoRaWAN, responsable de gestionar el estado de la red. Tiene conocimiento de las activaciones de dispositivos en la red y es capaz de gestionar las peticiones de unión cuando los dispositivos quieren unirse a la red.
Cuando los datos son recibidos por múltiples pasarelas, el Servidor de Red ChirpStack de-duplicará estos datos y los reenviará como una carga útil al Servidor de Aplicaciones ChirpStack. Cuando un servidor de aplicaciones necesita enviar datos de vuelta a un dispositivo, el Servidor de Red ChirpStack mantendrá estos elementos en cola, hasta que sea capaz de enviarlos a una de las pasarelas.
Servidor de aplicaciones ChirpStack
El servidor de aplicaciones ChirpStack es un servidor de aplicaciones LoRaWAN, compatible con el servidor de red ChirpStack. Proporciona una interfaz web y APIs para la gestión de usuarios, organizaciones, aplicaciones, pasarelas y dispositivos.Los datos de enlace ascendente recibidos se reenvían a una o varias integraciones configuradas.

## Slide 163: Día 1
Unidad 9. Tecnología LoRa para LP-WANs
Introducción a LoRa
Introducción a LoRaWAN
Unidad 10. Instalación y configuración
Instalación de un servidor de red LoRa (ChirpStack)
Instalación y configuración del gateway
Unidad 11. Proyecto práctico 3
Configuración de un dispositivo LoRa
Adición del dispositivo a la antena
Integración de un sensor LoRa en HA
Personalización del dashboard
Agenda
sesión 3
3

## Slide 164: Ejemplo con NodeRed (una vez tengamos sensor)

## Slide 165: Guías de usuario
Shelly Plus H&T web interface guide
https://jsonformatter.org/yaml-formatter
Minimalistic graph card for Home Assistant Lovelace UI (github.com)
Airtime calculator for LoRaWAN (avbentem.github.io)
LoRaWAN® | The Things Network
Introduction - ChirpStack open-source LoRaWAN® Network Server documentation